## Slide 1
Bin-picking de objectos toroidais
Luís Rodrigues
Universidade de Aveiro
Departamento de Engenharia Mecânica
Laboratório de Automação e Robótica
Orientador: Prof. Doutor Vítor Manuel Ferreira dos Santos
17 Dezembro 2010
Notes: Bom dia obrigado pela vossa presença…
Levar apontador…
Agradecer ao professor Victor Santos, Colegas e ao Doutor António Manuel

## Slide 2: Resumo
Objectivos
Motivação
Sistema experimental
Arquitectura de software
Detecção e caracterização de objectos
Seguimento ataque e recolha de objectos
Resultados
Conclusões
Resumo

## Slide 3: Objectivos
Sistema automático capaz de apanhar objectos toroidais, neste caso em concreto pneus.
  Desenvolver um conjunto de procedimentos e algoritmos de localização e orientação dos objectos.
  Recolha de dados sensoriais.
  Os objectos devem ser pegados um a um.
  Posicionar o braço robótico, num procedimento dinâmico para se poder fazer a sua validação.
Introdução

## Slide 4: Motivação
Reciclagem de pneus:
  Pneus amontoados numa pilha
  Pegados um a um por um operador
  Trabalho duro
  Desmotivante
Possível solução:
  Sistema bin-picking para apanhar os pneus
  Pneus apanhados directamente da pilha.
Introdução

## Slide 5: Dispositivos de actuação
Permitem fazer a preensão dos objectos.
Robô FANUC M-6iB/6S:
  6 juntas
  Alcance de 1373mm
  Carga máxima de 6kg
  Velocidade máxima de 2m/s
A garra foi desenvolvida tendo em conta as dimensões e forma dos objectos.
Sistema experimental

## Slide 6: Dispositivos de percepção
Câmara PULNIX TMC-1327GE:
  Posicionada no braço do robô.
  Auxilio de um anel de LEDs para melhorar a qualidade das imagens.
Sensor de distância Sharp GP2D12
  Utiliza infravermelhos.
  Alcance de 10 a 80 cm.
  25Hz de frequência de aquisição.
  Fornece informação acerca da profundidade dos objectos.
Sistema experimental

## Slide 7: Comunicação PC - dispositivos
Sistema experimental
UGI
Unidade de
actuação
A Unidade de Actuação permite:
  Recolher dados do sensor
  Fazer a actuação da garra.
A Unidade Geral de Interface (UGI):
  É a ponte de ligação entre PC e a Unidade de Actuação
  Permite comutar a iluminação localizada
  Permite ligar outros dispositivos que não foram utilizados.

## Slide 8: Objectos toroidais
Características:
  Pequenas réplicas de pneus .
  Foram utilizados 3 tipos.
  Apresentam diferentes formas e dimensões.
Os pneus a apanhar estão colocados numa pilha.
Podem apresentar qualquer orientação.
Sistema experimental

## Slide 9: Arquitectura de software
Arquitectura de software

## Slide 10: Objectos candidatos
Características:
  Têm forma circular.
  Apresentam forma elíptica quando em planos inclinados.
  Detecção de objectos através da zona dos furos dos pneus.
Tratamento de imagem:
  Imagem em níveis de cinzento
  Selecção de valores numa determinada gama
  O fundo e as sombras no interior dos objectos são evidenciados.
Detecção e caracterização de objectos

## Slide 11: Objectos não identificados
Por vezes não são detectados objectos candidatos na imagem, mas há pneus no espaço de trabalho.
Acontece por exemplo quando os pneus estão na vertical, e só se vê o bordo do pneu.
É feita uma limitação de níveis de cinzento da imagem com valores diferentes.
Detecção e caracterização de objectos

## Slide 12: Propriedades dos objectos
A circularidade – grau de similaridade entre o objecto e um círculo
Razão entre eixos da elipse que contém o objecto
Factor de forma
Área dos objectos
Detecção e caracterização de objectos
Objecto
Círculo
Eixos da elipse

## Slide 13: Combinação de propriedades
Necessidade de utilizar várias propriedades para determinar o melhor candidato.
Objectos em planos horizontais têm, em geral, valores de circularidade e RE elevados (>=0.85).
Detecção e caracterização de objectos
Objectos em planos inclinados e alguns objectos falsos têm valores de circularidade e RE mais baixos (<0.85).

## Slide 14: Exemplo
Detecção e caracterização de objectos
Formação de um
falso objecto

## Slide 15: Obtenção da altura do pneu
Depois de o robô encontrar o objecto com a câmara é feito o varrimento com o sensor.
A altura é obtida através de um varrimento linear com o sensor de distância.
Obtenção de um perfil em que são detectados os bordos do pneu.
Seguimento, ataque e recolha dos objectos
Bordos do pneu
Centro do pneu

## Slide 16: Análise do perfil de distâncias
O varrimento está centrado relativamente ao objecto.
O bordo posterior é obtido analisando os dados do centro até ao final.
Seguimento, ataque e recolha dos objectos
Procede-se de forma semelhante para determinar o bordo anterior.
Bordo posterior
Bordo anterior

## Slide 17: Validação dos candidatos
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 18: Objectos em posição horizontal
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 19: Objectos em posição horizontal
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 20: Objectos num plano inclinado
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 21: Objectos num plano inclinado
Seguimento, ataque e recolha dos objectos
G
o
g

## Slide 22: Objectos num plano inclinado
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 23: Objectos não identificados
Seguimento, ataque e recolha dos objectos

## Slide 24: Pilha de pneus
Resultados
Velocidade (6x)

## Slide 25: Resultados
Resultados
Grande percentagem de pneus apanhados apenas com uma tentativa
Tempo de ciclo um pouco elevado principalmente devido aos varrimentos.

## Slide 26: Conclusões e trabalho futuro
O sistema desenvolvido é capaz de apanhar objectos toroidais independentemente da orientação e com diferentes dimensões.
O tempo de ciclo é um pouco elevado principalmente devido aos varrimentos.
Possível trabalho futuro:
  Desenvolver um software para outras peças mais complexas.
  Sistema para apanhar peças do interior de um caixote.
Conclusões e trabalho futuro

## Slide 27
Bin-picking de objectos toroidais
Universidade de Aveiro
Departamento de Engenharia Mecânica
Laboratório de Automação e Robótica
Orientador: Prof. Doutor Vítor Manuel Ferreira dos Santos
17 Dezembro 2010
Luís Rodrigues
Obrigado pela vossa atenção !