## Slide 1: Correspondência entre Mapeamentos 3D e Modelos CAD para Operações de Bin-Picking
Orientação: Prof. Dr. Vitor Santos
Prof. Dr. Miguel Riem Oliveira
Aluno: Rodrigo Salgueiro
Notes: -Boa tarde a todos, queria desde já agradecer a presença do júri que irá arguir esta prova, e da restante audiência.
-O tema da minha dissertação é …
-Orientada pelo Professor Vitor Santos e pelo Professor Miguel Oliveira.

## Slide 2: Índice
Enquadramento
Objetivos
Estado de Arte
Estrutura Experimental
Conversão CAD nuvem de pontos
Deteção do Contentor
Determinação da Correspondência
Testes e Resultados
Conclusões e Trabalho futuro
Notes: -A estrutura da apresentação seguirá os seguintes tópicos…

## Slide 3: Bin-Picking
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
Actividade de identificação e recolha, de objetos, armazenados de forma aleatória no interior de um contentor.
3
Notes: -O bin-picking é a actividade de identificação e recolha de objetos, amontoados aleatoriamente no interior de um contentor.
-Esta acção, de realização trivial por um ser humano, constitui um grande desafio, na replicação por uma máquina.
-Este é um problema da robótica que surgiu já há bastante tempo, no entanto devido a sua complexidade,
permanece sem que se lhe tenha encontrado uma solução universal e definitiva.

## Slide 4: Bin-Picking
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
4
Utilização de modelos CAD permite:
Flexibilidade das linhas de produção.
Redução do tempo de setup dos equipamentos.
Possibilidade de configurar o sistema para objetos ainda em fase de projeto.
Notes: -Este trabalho enquadra-se na temática do Bin-picking, mais precisamente na componente da identificação dos objectos.
-O principal objectivo, baseia-se na utilização de modelos CAD dos objetos como referência para a identificação.
-Esta abordagem confere versatilidade a solução, permitindo

## Slide 5: Objetivos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
Processamento de modelos CAD 3D de objetos, para sua integração num processo de Bin-picking.
Estudo e implementação de técnicas de correspondência entre nuvens de pontos, para o reconhecimento ou identificação de objectos parcialmente visíveis.
Deteção de condicionantes geométricas para permitir o “grasping” de um manipulador.
5
Notes: -Neste contexto, foram definidas as seguintes directrizes…

## Slide 6: Object Recognition: Bin-Picking For Industrial Use
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
6
Notes: -Devido ao longo período de tempo em que este problema tem sido abordado, muitas soluções foram testadas e apresentadas.
-Em contexto académico podemos referir o trabalho “Object Recognition: Bin-Picking For Industrial Use”.
-O trabalho tem por base o desenvolvimento de uma solução para Bin-Picking utilizando referências CAD.
-As referencias são definidas durante a configuração do sistema, sendo seleccionadas características de
interesse para cada perspectiva.
-Na operação de bin-picking os objectos são identificados pela busca das
características previamente definidas.
-Um ponto fraco desta solução é a complexa configuração para utilizar os modelos CAD como referência.

## Slide 7
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
7
iRVision 3D
Notes: -Em termos de implementações industriais, podemos salientar a solução comercializada pela marca Fanuc.
-Esta é uma solução chave na mão, com software próprio.
-O conjunto é composto por um manipulador, um sensor, e um sistema de processamento.

## Slide 8: Estrutura Experimental
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
8
Hardware
Software
Arquitetura
da
Implementação
Notes: -A estrutura experimental utilizada foi definida por:
-Uma componente de Hardware,…
-E outra de Software …
-Interligadas numa Arquitectura da implementação.

## Slide 9: Hardware
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
9
Notes: -O hardware utilizado, na sua maioria esteve englobado na bancada que aparece na figura.
-Esta serviu de apoio aos ensaios realizados, e de suporte ao sensor e iluminação.

## Slide 10: Sensor Kinect
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
10
Notes: -Este equipamento foi desenvolvido pela Microsoft, para integração na consola de jogos xbox.
O sistema é constituído por:
-um conjunto de microfones;
-um emissor infravermelhos;
-um receptor de infravermelhos;
-uma câmara RGB;

## Slide 11: Objetos de Apoio
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
11
Notes: -De forma a simular uma operação de Bin-Picking foi indispensável a utilização de alguns objectos.
-Para a identificação foram utilizados:
-uma peça lego;
-uma caixa de cartão;
-um objeto de teste;
-Para o contentor, foi utilizada uma caixa;

## Slide 12: Software
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
12
Notes: -Neste trabalho foram utilizados vários softwares e bibliotecas de código de código aberto, para a resolução dos diferentes problemas.
-O software MeshLab;
-O software Blender
-A arquitectura ROS
-E a biblioteca PCL;

## Slide 13: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -A formulação Geral do Problema, descreve o conjunto de módulos necessários ao funcionamento do sistema.
-O sistema inicia-se na transformação do modelo CAD e recolha de informação pelo sensor, terminando no envio da trajectória ao manipulador.

## Slide 14
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Formulação Geral do Problema
Notes: -Um dos primeiros módulos consiste na conversão do modelo STL para PLY.
-Esta acção é executada devido a PCL não manipular o formato STL.

## Slide 15: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -De seguida o ficheiro PLY é convertido em “Nuvem de pontos” ou também denominado PCD.
-A operação também permite a criação de modelos parciais e com ruído, diversificando
as futuras análises de correspondência.

## Slide 16: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -A informação é recolhida pelo sensor através do controlador openNI, integrado num Nó de ROS.

## Slide 17: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -Essa informação, sob a forma de nuvem de pontos, é enviada para o módulo Detecção do contentor.
-Responsável pela detecção do contentor na nuvem recolhida, e pela separação da informação do contentor, da informação das peças nele contidas.

## Slide 18: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -Após a obtenção da nuvem de pontos modelo, e o isolamento da nuvem de pontos respeitante as peças físicas,
segue-se a correspondência entre ambas.
-A correspondência permite a identificação e localização das peças, para posterior recolha.

## Slide 19: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -Dada a posição do contentor no espaço de acção do manipulador, é necessário definir
as condicionantes que impõe à movimentação.
-Servindo o módulo “Condicionantes da trajectória”, para a determinação do espaço operacional.

## Slide 20: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -Por fim, sabendo a posição e orientação da peça tal como o espaço de operação, é calculada uma trajectória de graspping.
-A trajectória é enviada ao manipulador que executa a recolha planeada.

## Slide 21: Formulação Geral do Problema
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
13
Notes: -O objetivo deste trabalho, é o desenvolvimento de soluções para os módulos destacados.
-Correspondendo estes a identificação dos objetos.

## Slide 22: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
14
Notes: -Devido a incompatibilidade de formatos foi necessário criar uma sequência de conversão.
-A primeira abordagem utilizou, o software MeshLab e a função Ply2Pcd da PCL, e foi testada com um modelo de um cubo.

## Slide 23: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
15
Notes: -A conversão, gerou uma nuvem com quatro pontos, correspondentes aos vértices do cubo.
-Este resultado deve-se a função ply2pcd gerar a nuvem de pontos, pelos vértices dos triângulos que constituem a malha STL.
-O número de pontos não permitiu a utilização da nuvem como modelo.

## Slide 24: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
16
Notes: -Na segunda abordagem foi utilizada a função mesh2pcd.

## Slide 25: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
17
Notes: -A conversão resultou uma nuvem de pontos irregular, com ruído e pontos isolados.
-Os resultados obtidos levaram a que se utiliza-se outro software.

## Slide 26: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
18
Modelo Inicial
Modelo após Remesh
Notes: -O software Blender permitiu a reconstrução da malha STL, aumentado artificialmente a densidade de triângulos.
-Com esta alteração foi possível criar uma nova sequência de conversão.

## Slide 27: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
19
Notes: -A nova sequência, altera a densidade de triângulos do modelo STL e posteriormente converte o ficheiro para PLY.

## Slide 28: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
20
Notes: -O resultado está ilustrado na figura, onde podemos ver a nuvem de pontos do cubo perfeitamente alinhada.

## Slide 29: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
21
Virtual_Scanner
Função da PCL para a criação de vistas parciais.
A execução é baseada na simulação de um sensor.
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/blob/master/tools/virtual_scanner.cpp
Notes: -Devido a maus resultados obtidos durante os ensaios de correspondência, considerou-se a utilização de modelos parciais, como alternativa os modelos completos anteriormente.
-Após a criação manual de alguns modelos parciais usando modelos completos, adoptou-se a função Virtual_Scanner, da PCL, como uma alternativa mais viável.
-A função baseia-se na simulação da digitalização executada por um sensor, simulando também as oclusões.

## Slide 30: Conversão CAD nuvem de pontos
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
22
My_Virtual_Scanner
Adaptação da função Virtual_Scanner para possibilitar a introdução de ruído artificial nos modelos.
Notes: -Após os ensaios com modelos Parciais, decidiu-se utilizar modelos com inclusão de ruído.
-Os novos modelos foram conseguidos, após a alteração do código fonte da função Virtual_Scanner, criando-se assim a função My_virtual_scanner.

## Slide 31: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
23
Filtragem inicial
Remoção do plano da bancada
Isolamento dos pontos do bordo
Projeção dos pontos no plano
Redução dimensional
Cálculo do polígono convexo
Isolamento
Extração
Notes: -A nuvem de pontos recolhida, contêm mais informação do que a necessária à implementação.
-Deste modo foi necessário selecciona-la e separa-la.
-Essa acção foi composta pelos seguintes passos…

## Slide 32: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
24
Filtragem inicial
pcl::PassThrough
Notes: -A figura ilustra a nuvem de pontos total recolhida pelo sensor.
-Nela podemos observar o chão, a bancada, a caixa e os objetos.
-A primeira acção que lhe foi aplicada foi uma filtragem inicial, para definição do espaço de trabalho.
-O filtro foi o PCL::PassThrough que limitou as coordenadas dos pontos.

## Slide 33: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
25
Notes: -No espaço de trabalho, grande parte da nuvem de pontos pertence a bancada, o que não interessa a implementação, e desse modo era indispensável a sua remoção.

## Slide 34: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
26
Remoção do plano da bancada
pcl::SACSegmentation
Notes: -A identificação do tampo foi executada pelo cálculo do plano predominante, tal como ilustrado a vermelho, com a função PCL::SACSegmentation.

## Slide 35: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
27
Notes: -Seguido da exclusão dos pontos que nele estavam contidos.

## Slide 36: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
28
Isolamento dos pontos do bordo
pcl::PassThrough
Notes: -Devido a posição normal do sensor a bancada, os pontos do bordo foram isolados com o uso de um filtro de banda,
-Criado com a função PCL::PassThrough.

## Slide 37: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
29
Projeção dos pontos no plano
pcl::SACSegmentation
pcl::ProjectInliers
Notes: -Após o isolamento seguiu-se a projecção dos pontos do bordo.
-Esta realiza-se calculando o plano definido pelos pontos do bordo, com a função PCL::SACSegmentation,
-Posteriormente realizou-se a projecção dos mesmos, no plano calculado, com a função PCL::ProjectInliers.

## Slide 38: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
30
Redução dimensional
SCALE
Notes: -Obtido o plano projectado foi necessário escalar-lo, de forma a que este estabelece-se um limite entre a caixa e as peças.
-Para isso foi desenvolvida uma função que reduziu as dimensões do bordo, a função SCALE.
-A função SCALE opera multiplicando as coordenadas por um factor de escala.

## Slide 39: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
31
Cálculo do polígono convexo
pcl::ConvexHull
Notes: -Utilizando o bordo escalado, foi calculado o polígono convexo, com a função PCL::ConvexHull.
-Com o polígono convexo calculado é possível agora executar a separação

## Slide 40: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
32
Isolamento
pcl::ExtractPolygonalPrismData
Notes: -Fornecendo o polígono convexo a função PCL::ExtractPolygonalPrismData, esta extraí os índices dos pontos contidos no interior.

## Slide 41: Deteção do Contentor
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
33
Extração
pcl::ExtractIndices
Notes: -Por fim a extracção da nuvem de pontos é completada usando a função PCL::ExtractIndices.

## Slide 42: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
34
Notes: -Terminada a criação do modelo e o isolamento da nuvem de pontos dos objetos, o passo seguinte é a determinação da correspondência.
-Após a análise da nuvem recolhida decidiu-se utilizar descritores Locais,
-Os motivos foram:
-não existir um critério válido para a segmentação da nuvem recolhida.
-Os descritores locais serem mais robustos, no uso de nuvens parciais.

## Slide 43: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
35
SHOT
(Signature Histograms of Orientation)
Em cada ponto chave é definido um referencial local e, com base num raio, estabelece-se um volume de abrangência.
O globo gerado é dividido em 32 regiões.
Para cada região definida, é calculado um histograma com base na orientação das normais dos pontos dessa região.
Notes: -Os descritores utilizados foram o SHOT.

## Slide 44: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
36
FPFH
(Fast Point Feature Histogram)
Em cada ponto chave é definida uma vizinhança, com base num espaço esférico.
Para cada par gerado entre o ponto chave e os restantes pontos da vizinhança, é calculado um referencial local e três ângulos descritivos.
O processo é replicado para cada ponto da vizinhança do ponto chave.
Notes: -E o FPFH.

## Slide 45: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -A sequência para determinação da correspondência sofreu algumas alterações ao longo do desenvolvimento do trabalho.
-Resultando na que agora aqui se apresenta.
-O inicio é feito com o modelo e a cena no mesmo formato de nuvem de pontos

## Slide 46: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -A primeira operação consiste na amostragem de ambas as nuvens de forma a seleccionar os pontos chave,
-Um exemplo de amostragem está presente na figura, onde são seleccionados os pontos azuis, como pontos chave da nuvem a amarelo.

## Slide 47: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -Após a amostragem, foram calculadas as normais em cada ponto chave.

## Slide 48: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -Determinados os pontos chave e as suas normais, seguiu-se o cálculo dos descritores.
-O cálculo foi executado com base nas funções que a pcl disponibiliza para cada descritor.

## Slide 49: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -Com os descritores de cada nuvem, é possível executar a comparação entre ambos,
-E desse modo determinar as correspondências entre descritores.

## Slide 50: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
37
Notes: -A última etapa da determinação da correspondência consiste na detecção e posicionamento, também denominado Clustering.
-Com base nas nuvens de pontos e correspondências entre descritores encontradas.

## Slide 51: Determinação da Correspondência
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
38
Notes: -O resultado final, no caso de detecção, assemelha-se a figura exposta.
-Na qual a nuvem de pontos modelo, a vermelho, correspondeu a nuvem de pontos a preto recolhida pelo sensor.
-O algoritmo devolve também as matrizes de transformação, calculadas tendo o sensor como referência.

## Slide 52: Testes e Resultados
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
39
Notes: -Após completar o método de correspondência, foi construída uma métrica para avaliar os resultados obtidos.
-A métrica desenvolvida consistiu na Percentagem de correspondência.
-A percentagem de correspondência resulta da razão entre o número de correspondências entre descritores e o número de descritores do modelo.

## Slide 53: Teste A
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
40
O primeiro ensaio foi realizado com uma sequência de modelos com um valor crescente de ruído.
Os valores de ruído utilizados, variaram entre o modelo sem ruído e os 10 mm, com intervalos de 1mm.
Notes: -O primeiro ensaio foi realizado com uma sequência de modelos com um valor crescente de ruído.
-Os valores de ruído nos modelos variaram entre o modelo sem ruído, e os 10mm, utilizando um intervalo de 1mm.

## Slide 54
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
41
Notes: -Realizados os ensaios, e calculadas as percentagens de correspondência, foi possível traçar o seguinte gráfico para o descritor FPFH.
-Podemos observar que ao aumento do ruído, correspondeu uma diminuição da percentagem de correspondência.
-O que vai de encontro ao que era esperado.

## Slide 55: FPFH
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
42
Modelo sem ruído
Percentagem de correspondência: 98.9
Modelo 1mm ruído
Percentagem de correspondência: 77.9
Notes: -Contudo ao analisarmos os alinhamentos entre nuvens, verificamos que estes não seguem a mesma tendência.
-Como podemos observar, o alinhamento do modelo com 1mm de ruído, é melhor que o obtido com o modelo sem ruído.
-Apesar de este ter uma percentagem de correspondência inferior.

## Slide 56
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
43
Notes: -O mesmo ensaio foi realizado com o descritor SHOT.
-A tendência foi semelhante a observada anteriormente, ocorrendo a diminuição da percentagem de correspondência com o aumento do ruído.

## Slide 57: SHOT
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
44
Modelo sem ruído
Percentagem de correspondência: 92.6
Modelo 1mm ruído
Percentagem de correspondência: 57.7
Notes: -Tal como observado com o descritor FPFH, as melhores alinhamentos não se verificam nos ensaios com maior percentagem de correspondência.
-O alinhamento obtido com o modelo sem ruído, tem menor qualidade que o observado com o modelo de 1mm, apesar da sua percentagem de correspondência ser superior.

## Slide 58: Teste B
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
45
No segundo ensaio, foram utilizados modelos com o mesmo nível de ruído.
Devido ao processo aleatória de criação dos modelos, estes eram todos diferentes.
O objetivo deste teste é o ensaio da sensibilidade ao ruído.
Notes: -No segundo ensaio, foram utilizados modelos com o mesmo nível de ruído.
-Sendo estes todos destintos, devido a forma aleatória como são gerados.
-O objetivo deste teste é o ensaio da sensibilidade ao ruído.

## Slide 59
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
46
Máx: 71.5
Min: 69.0
∆: 2.5
Notes: -Para o descritor FPFH, os resultados de percentagem de correspondência, verificamos que se obteve uma variação de percentagem de 2.5, entre o mínimo de 69,0 e o máximo de 71,5.

## Slide 60: FPFH
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
47
Modelos com 2mm ruído
Notes: -Como podemos observar nas figuras, os alinhamentos das nuvens alteraram-se bastante de modelo para modelo.

## Slide 61
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
48
Máx: 66.4
Min: 64.2
∆: 2.2
Notes: -Para o descritor SHOT, a percentagem de correspondência oscilou 2,2 por cento entre o mínimo de 64,2 e o máximo de 66,4.

## Slide 62: SHOT
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
49
Modelos com 2mm ruído
Notes: -Os alinhamentos obtidos, apresentaram pouca sensibilidade ao ruído mostrando-se muito semelhantes ao longo dos vários ensaios.

## Slide 63
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
50
Conclusões
O modelo CAD foi utilizado com sucesso como referência para a identificação dos objetos.
Os descritores demonstraram um desempenho insatisfatório para o tipo de modelos utilizados, com um comportamento bastante instável durante os ensaios realizados.
Resultados da métrica utilizada não conclusivos, em relação ao efeito do ruído nos alinhamentos entre nuvens.
Notes: -Os descritores utilizados demonstraram um desempenho insatisfatório para o tipo de modelo.
-A métrica utilizada foi inconclusiva em relação ao efeito do ruído.

## Slide 64
Enquadramento Objetivos Estado da arte Implementação Testes e resultados Conclusões
51
Trabalho Futuro
Ensaio de outro tipo de sensor, que apresente uma melhor resolução e menor ruído.
Estudo de descritores alternativos aos utilizados. Seria interessante testar outros descritores que demonstrassem um melhor desempenho com o tipo de modelos gerados do ficheiro CAD.
Desenvolvimento de uma métrica que permita aferir a qualidade dos alinhamentos obtidos, sendo coerente com a análise visual.
Notes: -Como trabalho futuro propõe-se…

## Slide 65: Correspondência entre Mapeamentos 3D e Modelos CAD para Operações de Bin-Picking
Orientação: Prof. Dr. Vitor Santos
Prof. Dr. Miguel Riem Oliveira
Aluno: Rodrigo Salgueiro
Obrigado pela Atenção!
Notes: Dou por terminada a minha apresentação,
Obrigado pela vossa atenção