Soluções de Accionamento Automático do

Travão e Embraiagem

de um Veículo

Edar Dias, Manuel Cardoso,

Universidade de Aveiro, Dept. Eng. Mecânica

Solução 1

Sistema a implementar (Controlo automático):

Essa solução consiste em ter dois motores de passo na parte interior do habitáculo do carro. O controlo da posição será por meio de um potenciómetro acoplado no veio de rotação do pedal.

Figura 1: Representação da solução.

Modo de funcionamento:

O terminal dos cabos, por um lado estarão preso nos pedais do travão e embraiagem e por outro lado estarão fixados nas polias. Uma mola acoplado mo motor e na polia (sistema idêntico ao da borboleta do acelerador) garante que o cabo estará sempre esticado no modo manual, valido tanto para o travão como para a embraiagem.

Dimensionamento:

As forças para deslocar os pedais são aproximadamente iguais, nesse caso 150 N. O braço para ambos os casos é de 30mm.

- Selecção dos componentes:

|  |  | 2 Unidades |
| --- | --- | --- |
| SMCI33 | Stepper motor positioning control with closed-loop controller | 123,41 € (cada um) |
| ST8918S4508 | T8918 high torque stepper motor - Nema 34 311,1 Ncm | 80,59 € (cada um) |
|  | TOTAL: | 204,00 € (cada um) |

Como M = F * b, para um motor com 3.11Nm e com uma polia com r = 10 mm a força máxima é de 311 N.

Para esse sistema serão necessárias duas entradas analógicas para controlar os sinais dos potenciómetros e mais duas saídas analógicas para dar ordens de posicionamentos dos pedais.

Vantagens:

Sistema intuitivo e de fácil implementação;

Boa fiabilidade;

Controlo da posição em malha fechada;

Sistema compacto.

Desvantagens:

Necessidade de esticar o cabo no modo manual;

Necessidade de furar o habitáculo;

Figura 2: Controlador da posição do motor em malha fechada e motor de passo.