Índice

1 – Objectivos	2

2 – Problemas a resolver	2

2.1 – Microcontrolador (PIC)	3

2.1.1 – Relógios	4

2.1.1.1 - Timer2	5

2.1.1.2 – Timer1	7

2.1.3 – Módulo PWM	9

2.1.4 – Comunicações Série	10

2.1.4.1 – TXSTA: Controlo e Registo do Estado da Transmissão	10

2.1.4.2 – RCSTA: Controlo e Registo do Estado da Recepção	11

2.2 – Controlo Servo Motores	13

2.2.1 – PIC gera o PWM directamente para o servo	14

2.2.2 – Um PWM gerado externamente e modulado pelo PIC	16

2.2.3 – Oscilador exterior ajuda o PIC a gerar o PWM	16

2.2.4 – Comunicação Série	18

3 - Plano de Trabalhos	19

3.1 - Os sensores	19

3.2- Comunicação Inter módulos	19

5- Estado do trabalho	21

6 - Conclusão	21

Bibliografia:	22

Anexo A – Código C solução final	24

Anexo B – Esquema Eléctrico	27

# 1 – Objectivos

- Identificar os componentes físicos para as implementações práticas requeridas;

- Implementar e conceber os componentes electromecânicos numa filosofia de modularidade;

- Definir as soluções conceptuais de controlo local e global do sistema;

- Desenvolver os métodos e suportes de comunicação entre os módulos e a unidade central;

- Testar e avaliar a viabilidade das soluções implementadas usando, sistemas elementares de controlo, como uma primeira abordagem.

# 2 – Problemas a resolver

Apesar de os objectivos terem sido atribuídos, questionou-se porquê recorrer a sistemas modulares, visto ser uma das bases do trabalho. Concluindo que os sistemas modulares seriam a melhor solução, isto porque:

- Garantiam sistemas fiáveis (funcionam de forma independentemente);

- Sistemas de controlo mais simples;

- Fácil detectar anomalias;

- Actualização fácil.

De forma a melhor compreender os objectivos, partiu-se à descoberta dos desafios (problemas) deparando-se com seis problemas principais:

- Aprendizagem do funcionamento dos microcontroladores;

- Escolha dos actuadores;

- Controlo dos actuadores;

- Escolha e Implementação dos sensores;

- Sistema de interligação dos módulos;

- Implementação dos módulos na estrutura, e avaliação da sua operacionalidade.

## 2.1 – Microcontrolador (PIC)

Microcontrolador, o que é?

Este pode ser considerado um pequeno computador, o qual se encontra dividido em algumas zonas:

- CPU (unidade central processamento), responsável pela execução do programa base;

- Memória (disco rígido), espaço de armazenamento do programa;

- RAM, variáveis associadas à execução do programa;

- Pinos I/O (entradas/saídas), interacção mundo exterior. [9]

Recorrendo ao microcontrolador da Microchip (PIC16F873) tentou-se controlar o servo. Os quais são sistemas baseados na tecnologia CMOS pois esta garante:

- Baixo consumo de energia, grandes velocidades devido tecnologia FLASH/EEPROM

- Grande intervalo na voltagem de operacionalidade (2.0V a 5.5V)

- Intervalo largo na temperatura de funcionamento

Como estes sistemas podem atingir velocidades de relógio até 20Mhz com um baixo consumo de energia e serem integrados de pequena dimensão, verifica-se ser a melhor opção a tomar.

As linguagens possíveis de utilizar para programar estes microcontroladores são principalmente três, Basic, C, Assembler.

- Basic – associada a pequenos trabalhos onde os conhecimentos ao nível do bit não é necessária;

- C – esta é uma linguagem acessível de aprender necessitando que o utilizador tenha algumas capacidades ao nível do bit;

- Assembler – linguagem ideal (nível avançado) pois consegue-se controlar todos os ciclos do microcontrolador

| Características fundamentais | PIC16F873 |
| --- | --- |
| Frequência de operação | DC-20MHz |
| Memória Flash | 4K |
| Memória dados | 196 Bytes |
| Interrupts | 14 |
| Portas (I/O) | Portos A, B, C |
| Relógios | 3 |
| PWM | 2 |
| Comunicação série | MSSP, USART |
| Conversores A/D de 10 bit | 5 pinos |

Figura 1 – Principais características do PIC16F873 e diagrama dos pinos

### 2.1.1 – Relógios

Todos os módulos relógio (timer) funcionam com base no oscilador do sistema, sendo a frequência de funcionamento deste relógio um quarto da frequência do oscilador (¼ Fosc). Os registos associados a estes relógios podem ser de 8 ou de 16 bits, podendo funcionar como contadores ou como relógios dependendo da situação pretendida. Este registo ao fim de cada conjunto de quatro ciclos de relógio do oscilador é incrementado até acontecer um overflow. Estes registos funcionam de forma independente relativamente ao programa principal, para que possam posteriormente notificar o programa que aconteceu um overflow.

#### 2.1.1.1 - Timer2

Figura 2 – Diagrama funcionamento Timer2

Como pode ser verificado pela fig. 2 a frequência do oscilador ao entrar para o relógio está sujeita a uma possível divisão. Graças a este Prescaler será obtida a nossa frequência, como será mostrado posteriormente.

O registo TMR2 é incrementado até atingir o valor máximo (255, 8 bits), nesta altura recomeça a contagem a partir de zero, ou do valor predefinido, PR2 registo associado ao PWM, explicado posteriormente.

O registo associado a este relógio é T2CON, que consiste no seguinte:

|  | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Bit 6: 3 | TOUTPS3: TOUTPS0 combinações a realizar para obter o postscaler 0000 ( 1:1 0001 ( 1:2 0011 ( 1:3 1111 ( 1:16 |
| --- | --- |
| Bit 2 | TMR2ON liga/desliga o relógio |
| Bit 1: 0 | T2CKPS1: T2CKPS0 combinações para se obter o valor do Prescaler 00 ( 1:1 01 ( 1:4 11 ( 1:16 |

#### 2.1.1.2 – Timer1

Figura 3 – Diagrama funcionamento Timer1

Este módulo, pode funcionar como contador ou como timer, tendo um registo de 16 bits em vez de 8 (TMR1 = TMR1H:TMR1L). Neste módulo tem-se a possibilidade de escolher o oscilador interno do PIC ou um oscilador externo (pino RC0), como mostrado na fig. 3.

O registo associado a este módulo, é

|  | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T1OSCEN | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Bit 5:4 | T1CKPS : T1CKPS0 bits de selecção do Prescaler de entrada deste relógio 11 ( 1:8 10 ( 1:4 01 ( 1:2 00 ( 1:1 |
| --- | --- |
| Bit 3 | T1OSCEN activa o oscilador do relógio(ver fig. 4) 1 ( Oscilador activo 0 ( Oscilador desactivo (elimina perda de energia) |
| Bit 2 | T1SYNC sincroniza oscilador externo com oscilador interno |
| Bit 1 | TMR1CS qual a fonte da frequência de oscilação 1 ( Oscilador externo, pino RC0 (rising edge) 0 ( Oscilador interno (Fosc/4) |
| Bit 0 | TMR1ON bit que activa o oscilador Timer1 1 ( Oscilador ligado 0 ( Oscilador parado |

### 2.1.3 – Módulo PWM

A este módulo encontra-se associado o seguinte registo CCPxCON, (CCP1CON/ CCP2CON).

|  | CCPxX | CCPxY | CCPxM3 | CCPxM2 | CCPxM1 | CCPxM0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Bit 5:4 | CCPxX: CCPxY define os dois bits menos significativos na resolução do duty cycle do PWM |
| --- | --- |
| Bit 3:0 | CCPxM3: CCPxM0 define o modo, neste caso CCPxM3 e CCPxM2 estão a 1 |

Figura 4 – Ilustração do diagrama de fluxo para o PWM gerado para o pino RC2

### 2.1.4 – Comunicações Série

De forma a poder comunicar com o computador, o PIC16F873 possui o módulo de comunicação série chamado USART (Receptor Transmissor Síncrono Assíncrono Universal). O sinal enviado pelo computador (RS232) é primeiro transformado em termos de níveis de sinais eléctricos de forma a poder ser lido pelo microcontrolador (sinais de 0 a 5V) (para o efeito utiliza-se um circuito MAX232). O módulo USART é configurado através do registo TXSTA, onde se define o modo de comunicação e o envio, no entanto a recepção é definida pelo registo RCSTA.

#### 2.1.4.1 – TXSTA: Controlo e Registo do Estado da Transmissão

|  | CSRC | TX9 | TXEN | SYNC | _ | BRGH | TRMT | TX9D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Bit 7 | CSRC: Bit de Selecção de Origem do Relógio Modo assíncrono Não importa Modo síncrono 1 = Modo Mestre (Relógio gerado internamente a parir do BRG) 0 = Modo Escravo (Relógio de fonte externa) |
| --- | --- |
| Bit 6 | TX9: Bit de escolha de tamanho da transmissão (9/8 bits) 1 = Selecção de 9 bits de transmissão 0 = Selecção de 8 bits de transmissão |
| Bit 5 | TXEN: Bit de permissão de transmissão 1 = Transmissão activada 0 = Transmissão desactivada Nota: SREN/CREN sobrepõe TXEN em modo SYNC. |
| Bit 4 | SYNC: Bit de selecção de modo USART 1 = Modo síncrono 0 = Modo assíncrono |
| Bit 3 | Não implementado: Lê como '0' |
| Bit 2 | BRGH: Bit de selecção de alta velocidade de transmissão Modo assíncrono 1 = Alta velocidade 0 = Baixa velocidade Modo síncrono Inutilizado neste modo |
| Bit 1 | TRMT: Bit de estado do registo de transmissão 1 = TSR vazio 0 = TSR cheio |
| Bit 0 | TX9D: 9º bit de transmissão de dados. Pode ser o bit de paridade. |

O modo de comunicação é definido no bit 4 (SYNC) onde é escolhido Síncrono ou modo Assíncrono. O modo Assíncrono permite receber e enviar informação, enquanto que em Síncrono apenas podemos receber ou enviar.

O bit 5 <TXEN> activa a transmissão.

#### 2.1.4.2 – RCSTA: Controlo e Registo do Estado da Recepção

|  | SPEN | RX9 | SREN | CREN | ADDEN | FERR | OERR | RX9D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Bit 7 | SPEN: Bit de activação da porta série 1 = Porta série activada (configura os pinos RC7/RX/DT e RC6/TX/CK como pinos de porta série) 0 = Porta série desactivada |
| --- | --- |
| Bit 6 | TX9: Bit de escolha de tamanho recepção (9/8 bits) 1 = Selecção de 9 bits de recepção 0 = Selecção de 8 bits de recepção |
| Bit 5 | SREN: Bit de activação de recepção descontínua Modo assíncrono Não importa Modo síncrono - Mestre: 1 = Activa bit recepção 0 = Desactiva bit recepção Este bit passa a 0 quando a recepção esta completada. Modo síncrono - Escravo: Não interessa |
| Bit 4 | CREN: Bit de activação de recepção contínua Modo assíncrono: 1 = Activa recepção contínua 0 = Desactiva recepção contínua Modo síncrono: 1 = Activa recepção contínua até o bit CREN passar a 0 (CREN sobrepõe SREN) 0 = Desactiva recepção contínua |
| Bit 3 | Não implementado: Lê como '0' |
| Bit 2 | FERR: Bit de Erro de Cadencia 1 = Erro de cadencia (pode ser actualizado lendo o registro RCREG e na recepção do próximo byte válido) 0 = Cadencia sem erro |
| Bit 1 | OERR: Bit de erro Overrun 1 = Erro de Overrun (pode ser anulado anulando o bit CREN) 0 = Não existe erro de Overrun |
| Bit 0 | RX9D: 9º bit de recepção de dados (pode ser bit de paridade, mas deve ser calculado) |

O bit 7 <SPEN> activa a porta série

## 2.2 – Controlo Servo Motores

Visto que uma das partes mais importantes deste projecto serem os actuadores (motores).

Desta forma, e após alguma investigação relativamente ao equipamento utilizado por outras equipas com projectos semelhantes ao nosso, pôde-se verificar que todos eles tinham uma certa tendência para utilizar servomotores normalmente aplicados em modelismo ou projectos de robótica de pequena escala (Futaba, Hitec).

Aprofundou-se o motivo pelo qual a maioria optava por estes actuadores, e verificando-se que se poupava tempo visto já trazer o sistema de controlo integrado, além de serem equipamentos de pequenas dimensões (logo leves), além do sistema de controlo ser idêntico entre os diferentes fabricantes.

De seguida, procurou-se saber como se podia controlar estes servos, através de uma onda de pulsos modulados (PWM), informação fornecida pelos fabricantes. Este PWM funciona a uma frequência de 50Hz onde todas as posições do servo encontram-se no intervalo de 1% – 9%.

Figura 5 – a) Ilustração Servo Motor b) Limites duty-cycle PWM (0º - 180º)

Agora apenas era necessário controlar o equipamento usando o microcontrolador. No entanto deparou-se com algumas dificuldades para conseguir gerar o PWM, tendo se passado por três hipóteses, até ser escolhida a melhor solução. Estas hipóteses foram:

- Usar o PIC para gerar a onda necessária para o servo;

- Gerar um PWM com o PIC e através de um sistema auxiliar modificar a onda gerada;

- Através de um sistema exterior gerar a frequência fixa de controlo, através da qual vamos controlar a geração do PWM no PIC;

### 2.2.1 – PIC gera o PWM directamente para o servo

Para se conseguir gerar um PWM (pulse width modulation) através do PIC, recorreu-se aos registos CCPxCON através do qual conseguimos gerar até dois PWM distintos, apenas tendo a mesma frequência. Ora para que isto fosse conseguido, o registo do Timer2 teve que ser definido, numa determinada ordem (fig. 6), para que este consiga gerar o PWM a uma frequência rigorosa.

Figura 6 – Código com a ordem a executar na configuração do PWM

Como se pode verificar pela fig. 6, é necessário definir o registo de 8 bits PR2, e o prescaler do Timer2. Estes valores são obtidos através das seguintes relações;

A resolução conseguida para esse PWM é muito importante, pois assim pode-se saber antemão o nº de posições diferentes de caracterizar.

No entanto um PWM é caracterizado também pelo tempo que este está em cima e em baixo (duty cycle), ou seja, as diferentes posições a caracterizar nessa onda.

Através destas formulas conclui-se que para obter a frequência necessária (50Hz), só é possível baixando a frequência do oscilador do microcontrolador, não sendo uma boa ideia por levar a que não haja tempo suficiente processar a diferente informações e a tomar decisões.

### 2.2.2 – Um PWM gerado externamente e modulado pelo PIC

Neste caso, recorreu-se a um circuito auxiliar de geração de PWM. A partir de dois integrados NE555 e do PIC, gera-se uma onda quadrada da seguinte forma:

Figura 7 – Modulador PWM

O oscilador gere uma onda quadrada de frequência 50Hz cujo duty-cycle não tem importância. A saída PWM do PIC é linearizada de forma a obter-se uma tensão média entre 0 e 5V. O modulador recebe as duas informações e gere um PWM com a frequência do trigger e duty-cycle conforme indicado pelo PIC. (0V→1%, 5V→9%).

A vantagem deste circuito é obter-mos num PWM rigoroso em termos de frequência duty-cycle. Quanto mais alto for a frequência do PIC mais certo será o posicionamento do servomotor. Ao contrário do primeiro exemplo é necessário ter uma alta frequência de oscilação mas que deixe obter no mínimo 180 posições diferentes do motor.

Por outro lado, esta solução requer o auxílio de vários componentes que não eram necessários anteriormente (integrados, resistências, …) e por consequência mais espaço na placa de controlo. Têm também a desvantagem de ter ruídos na onda de saída do modulador.

### 2.2.3 – Oscilador exterior ajuda o PIC a gerar o PWM

Este sistema é bastante simples, pois através de um oscilador externo que gera uma onda quadrada de frequência fixa podemos introduzir um comportamento no PIC, e através de software conseguir gerar o PWM necessário.

Figura 8 – Diagrama fluxo da geração do PWM

A parte de software (código) responsável pela geração do PWM torna-se uma parte muito importante e com um grau de precisão associado. Como explicado inicialmente o controlo do servo só precisa de ser realmente controlado nos primeiros 9% do duty cycle, pois é nesta zona que se caracteriza uma posição extrema do servo.

Figura 9 – Extremo 180º

Com base neste pressuposto realizou-se um código que apenas funcionasse nesta pequena zona. Como esta operação tem de ser gerada a uma grande frequência, esta consome praticamente todo o tempo do microcontrolador, daqui a necessidade de ter o oscilador externo com a frequência fixa, desta forma quando a onda passa de 0 a 5V gera um interrupt no código do PIC e este começa a gerar o PWM para esse servo, mas apenas na zona de 0 – 9%. Desta forma libertamos recursos para cálculos posteriores.

Figura 10 – Diagrama fluxo código geração PWM

Esta foi uma solução conseguida na qual o tamanho da placa não sofre quase qualquer alteração. Além de nos permitir facilmente a modificação da frequência do oscilador externo caso necessário.

### 2.2.4 – Comunicação Série

Como mencionado foi realizada uma aplicação em Visual Basic que permitiu a iteração do utilizador com o PIC, podendo a posição do servo ser alterada. Para que houvesse comunicação entre o PIC e o PC Local a USART teve de ser definida, da seguinte forma.

Figura 11 – Configuração da USART

# 3 - Plano de Trabalhos

Nas várias etapas que segue o nosso projecto, a seguir

## 3.1 - Os sensores

É necessário determinar a razão pelo qual se utilizam!

Deste feito poder-se-á então saber que tipo de sensores se deverá utilizar. Muito provavelmente irão se utilizar potenciómetros para conhecer a posição das juntas e sensores de forças que são indicadores do estado de posicionamento do robot tal como do estado do terreno acima do qual o robot está a evoluir. A utilização de giroscópios e acelerómetros é mais delicada, tendo-se no entanto a ideia que os giroscópios são úteis para saber velocidades angulares que nos permite saber, entre outras coisas, se o robot está a cair por exemplo (até pode ter toda as juntas paradas).

Consta no plano de estudo determinar que tipos se sensores serão necessários, conhecer as diferentes soluções tecnológicas existentes e escolher os mais apropriados para o projecto.

## 3.2- Comunicação Inter módulos

Esta é uma das etapas fundamentais deste projecto, pois o sistema modular só se torna realmente útil se for possível interligar os vários módulos. Para isto acontecer tem de se recorrer a formas de comunicação Multiposto (barramento).

O módulo de comunicação deve obedecer a alguns princípios, entre as quais:

- Deve ser possível ter um código comum para todos os módulos;

- Endereçamento dos vários módulos;

- Velocidade de comunicação (elevada);

- Comprimento máximo da mensagem de dados.

Figura 12 – Hierarquia de funcionamento das comunicações

Por análise do diagrama de fluxo fig. 12 verifica-se que todos os módulos apenas comunicam com um módulo Master o qual é responsável por comunicar ao processador central a situação dos sensores, sendo depois responsável pelo reenvio da nova informação para os vários módulos.

# 5- Estado do trabalho

- Aprendizagem das ferramentas a usar (software/hardware);

- Familiarização com os microcontroladores (PIC);

- Aplicação em Visual Basic (Interface provisória de comunicação);

- Escolha dos actuadores (motores);

- Escolha sensores, (acelerómetros, giroscópios, etc);

- Unidade modular de controlo;

- Sistema de comunicação (I2C/Can);

- Implementação do sistema de interligação dos componentes modulares;

# 6 - Conclusão

O calendário de tarefas do projecto está a ser mais o menos bem seguido, dois grandes capítulos no entanto ainda faltam ser aprofundados que são comunicação entre PIC’s e a integração dos sensores. Este projecto vale pela série de conhecimento adquiridos e a percepção da complexidade do mundo das aplicações robóticas e sua aplicação prática.

# Bibliografia:

Livros:

[1] – H.R. Everett – Sensors for Mobile Robots Theory and Aplication, AK Peters, 1995

[2] – Luís Damas – Linguagem C, 6ª edição, FCA, 1999

[3] - PIC microcontrollers for beginners,too!, Nebojsa Matic, livro online,

http://www.mikroelektronika.co.yu/portuguese/product/books/picbook/00.htm

URL’s:

[4] – URL: Homepage dos microcontroladores, www.microchip.com

[5] – URL: http://www.fatalunity.com/~oualid/tutorialcontrolservo.shtml

[6] – URL: página com código C exemplos e código dos bootloaders, www.microchipc.com

[7] – URL: Homepage da Hi-TECH Software (compilador linguagem C para PIC’s),

http://www.htsoft.com/

[8] – URL: capitúlos de um livro alguma informação sobre interrupts,

http://www.picbook.com

[9] – URL: www.howstuffworks.com

Anexos

# Anexo A – Código C solução final

/***********************************************************************************************************/

/*	*/

/*	Universidade de Aveiro - Departamento de Engenharia Mecânica	*/

/*	*/

/*	Data: Quinta 11/Dezembro/2003	*/

/*	*/

/*	Programador: David Manuel Costa Gameiro	N: 20281	*/

/*	Filipe Mostardinha Carvalho	N: 20281	*/

/*	*/

/*	Nome Ficheiro: exp2.c (Projecto Humanoide)	*/

/*	*/

/***********************************************************************************************************/

#include <pic.h>

//Zona das Macros

#define PINOPWM RC2

#define LIGADO 1

#define DESLIGADO 0

//Calculo do num de Interrupts

#define MAXDUTY 9E-2

#define TPEI 12E-6  //Tempo para gerar um interrupt completo

#define FREQ_SERVO 50 //frequencia de controlo do servo standard 50Hz

#define MAXCONT ((int)(MAXDUTY/(FREQ_SERVO*TPEI))) //num maximo de contagens

//Contagem do relógio 1 para gerar o overflow

#define MAX1 0xFF //TMR1H, bits mais significativos

#define MAX2 0xFF //TMR1L, bits menos significativos

//declaração das variáveis

bank1 unsigned int pwm1=19,contador,inc=5;

//zona das SubRotinas

void initPic(void);

void interrupt ISR(void);

//Fim da zona das SubRotinas

void main(void)

{

initPic();

while(1)

{//Ciclo infinito

};

};

//Zona da configuração inicial do Pic

void initPic(void)

{

/***********************************************************************************************************/

/*	Configuração do Tris	*/

/***********************************************************************************************************/

//Indica que RA5..RA1 são saidas e RA0(AN0) é uma entrada

TRISA = 0b000001;

//Todos os registo RC0..RC6 sao saidas excepto RC7 será uma entrada

TRISC = 0b10000000;//RC2 saida PWM e RC6 saida da USART (Tx)

//o registo RC7=1 pino de entrada da USART (Rx)

PINOPWM1 = LIGADO; //Activar o pino RC1(Saída Servo 1)

PINOPWM2 = LIGADO; //Activar o pino RC2(Saída Servo 2)

PINOPWM3 = LIGADO; //Activar o pino RC3(Saída Servo 3)

GIE = 1;	// Global interrupt enable bit (enables all unmasked interrupts)

PEIE = 1;	// Peripheral interrupt enable bit

/***********************************************************************************************************/

/*	Programação Relógio 1	*/

/***********************************************************************************************************/

TMR1H = MAX1;

TMR1L = MAX2;

T1CKPS1 = 0; //prescaler ( <0:0>1; <0:1>2; <1:0>4; <1:1>8 )

T1CKPS0 = 0;

T1OSCEN = 1;

TMR1CS  = 0;

TMR1IE = 1;

/***********************************************************************************************************/

/*	Programação Interrupt externo	*/

/***********************************************************************************************************/

INTEDG = 1; //interrupt na passagem a ligado

INTE = 1;   //activa o interrupt do pino RB0

/***********************************************************************************************************/

/*	Passos a seguir na programação da USART	*/

/***********************************************************************************************************/

//Através das tabelas da pag. 112 e para o oscilador de 20Mhz temos que

SPBRG = 129; //SPBRG = {129(9600 Baud), 64(19200 Baud), ...}

BRGH = 1;   //Usar a USART em High Speed,(BRG=0 Low Speed)

SPEN = 1;   //Activa a porta série

TXEN = 1;   //Activa a transmissão(Possivel enviar), TXEN =0 desactiva

CREN = 1;   //Modo continuo na recepção fica activo

RCIE = 1;   //Activa o interrupt, para o caso que chegue algo pela porta série

};

//Analisa qual a fonte do interrupt

void interrupt ISR(void)

{

if (TMR1IF==1)

{

if (contador++ > MAXCONT)

{

contador = 0;

TMR1ON = 0;

};

if (contador == pwm1)

PINOPWM1 = DESLIGADO;

if (contador == pwm2)

PINOPWM2 = DESLIGADO;

TMR1H = MAX1;

TMR1L = MAX2;

TMR1IF = 0;

};

if (INTF == 1)

{

PINOPWM = LIGADO;

contador = 0;

TMR1ON = 1;

INTF = 0;

};

if (RCIF == 1)

{

pwm1 = RCREG;

RCIE = 0; // desactiva o interrupt da USART

RCIE = 1; // activa o interrupt da USART

};

};

# Anexo B – Esquema Eléctrico

# Footnotes

Através da figura 2 observa-se que este registo é utilizado quando é necessário usar o timer2 como relógio, tendo como função dividir a frequência de oscilação.

Buffer de recepção cheio, receptor pede pausa ao transmissor.

No titulo anterior referente ao módulo CCPxCON, não foi referido o facto que o duty cycle do PWM pode ser caracterizado com uma resolução máxima de 10 bits, indo diminuindo com a aproximação ao valor ¼ Fosc

Comprimento máximo suficiente para enviar toda a informação de uma só vez. Sobrando assim mais tempo para outras comunicações ou outros reenvios

A interface em Visual Basic tem como função criar a possibilidade de comunicação com microcontrolador (enviar ou receber valores) para tratamento e visualização

# Text boxes

b)

a)