Conjunto de Engrenagens de Dentado Recto para as Juntas q1L e q1R

| Engrenagem Mandante q1L e q1R |  |
| --- | --- |
| Material | Liga Alumec79 (Fornecedor Lanema) |
| Número de Dentes, Z | 12 Dentes |
| Ângulo de Pressão, α | 20º |
| Modulo, m | 1 |
| Largura da Engrenagem, h | 10 mm |
| Diâmetro Exterior, De | 14 mm |
| Diâmetro Primitivo, Dp | 12 mm |
| Furo para o Veio, d | 4 mm |
| Quantidade | 2 Engrenagens |

| Engrenagem Mandada q1L e q1R |  |
| --- | --- |
| Material | Liga Alumec79 (Fornecedor Lanema) |
| Número de Dentes, Z | 24 Dentes |
| Ângulo de Pressão, α | 20º |
| Modulo, m | 1 |
| Largura da Engrenagem, h | 10 mm |
| Diâmetro Exterior, De | 26 mm |
| Diâmetro Primitivo, Dp | 24 mm |
| Furo para o Veio, d | 10 mm |
| Quantidade | 2 Engrenagens |

Conjunto de Engrenagens de Dentado Recto para as Juntas q2L, q2R, q3L, q3R, q4L e q4R

| Engrenagem Mandante q2L, q2R, q3L, q3R, q4L e q4R |  |
| --- | --- |
| Material | Liga Alumec79 (Fornecedor Lanema) |
| Número de Dentes, Z | 17 Dentes |
| Ângulo de Pressão, α | 20º |
| Modulo, m | 1 |
| Largura da Engrenagem, h | 10 mm |
| Diâmetro Exterior, De | 19 mm |
| Diâmetro Primitivo, Dp | 17 mm |
| Furo para o Veio, d | 7,5 mm |
| Quantidade | 6 Engrenagens |

| Engrenagem Mandada q2L, q2R, q3L, q3R, q4L e q4R |  |
| --- | --- |
| Material | Liga Alumec79 (Fornecedor Lanema) |
| Número de Dentes, Z | 34 Dentes |
| Ângulo de Pressão, α | 20º |
| Modulo, m | 1 |
| Largura da Engrenagem, h | 10 mm |
| Diâmetro Exterior, De | 36 mm |
| Diâmetro Primitivo, Dp | 34 mm |
| Furo para o Veio, d | 10 mm |
| Quantidade | 6 Engrenagens |