Departamento de Engenharia Mecânica

Universidade de Aveiro

Estudos funcionais de uma plataforma para um sistema robótico humanóide

Relatório Preliminar

Mecanismos e Componentes

Autores:

Luís Rêgo ----------------------------------n.º mec: 20008

Renato Barbosa ---------------------------n.º mec: 18382

Orientadores:

Professor Vítor Santos.

Professor Filipe Teixeira Dias.

Aveiro, 9 de Março de 2004

INDICE

INDICE DE FIGURAS	3

1. OBJECTIVOS	4

1. OBJECTIVOS	4

2. JUNTA UNIVERSAL	4

3. JUNTA ROTACIONAL	5

4. JUNTA ESFÉRICA	5

5. Pé	7

6. JUNTA q1L	8

7. JUNTA q2L	9

8. ELO q2L_q3L	10

9. Junta q3L	11

10. ELO q3L_q4L	13

11. JUNTA q4L	14

12. JUNTA q5L	15

13. JUNTA q6L	16

14. NOTAS FINAIS	16

# INDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Junta universal da perna esquerda.	4

Figura 2 – Junta rotacional da perna esquerda, vista de trás.	5

Figura 3 – Junta esférica da perna esquerda.	6

Figura 4 – Vista 3D da Junta universal.	17

Figura 5 – Vista planar da Junta q3L, trás.	18

Figura 6 – Vista 3D das Juntas q4L, q5L, q6L e da peça de ligação das pernas.	19

Figura 7 – Vista 3D da Perna Completa com o elemento de ligação das pernas.	20

Figura 8 – Perna Esquerda do robot humanóide em outra perspectiva.	21

Figura 9 – Perna Esquerda do robot humanóide, vista de trás.	22

# 1. OBJECTIVOS

O objectivo deste pequeno relatório é definir e apresentar as soluções mecânicas escolhidas para a construção das pernas da plataforma robótica humanóide.

De entre várias abordagens ao problema de concepção e projecto, para garantir a correcta execução dos movimentos pretendidos para cada junta do robot, optou-se pelas soluções a seguir apresentadas.

# 2. JUNTA UNIVERSAL

Os movimentos pretendidos para a junta universal serão efectuados através da transmissão por engrenagens de dentado recto, fixas aos veios por chavetas.

Serão utilizados dois veios em cada movimento, um para ser ligado ao motor onde será acoplada a engrenagem mandante e outro para ser ligado ao elo ou à planta do pé, onde se encontra acoplada a engrenagem mandada. Estes veios onde se encontram as engrenagens mandadas são ligados através de uma peça de ligação (Ligação das Juntas q1L e q2L), que será fixa através de colas ou através de um enchavetamento.

As características mais relevantes destes mecanismos são apresentadas no quadro resumo para cada um dos movimentos efectuados nesta junta (q1L e q2L).

Figura 1 – Junta universal da perna esquerda.

# 3. JUNTA ROTACIONAL

Na junta rotacional utilizada no joelho é utilizada transmissão por engrenagem de dentado recto, com uma relação de transmissão de 1:2. O motor terá que ser fixo inclinado para a transmissão poder ser feita com engrenagens. Esta solução (motor inclinado) poderá sofrer alterações, pois não conhecemos as dimensões exactas dos motores. As engrenagens mandada e mandante serão fixas ao veio através de enchavetamentos livres.

O modo de fixação do veio ao elo q3L_q4L será feito através de enchavetamento forçado devidamente dimensionado. Para que a superfície onde irá encaixar a chaveta seja maior, optou-se pela utilização de uma “roseta” com 2mm de espessura e que será fixa ao elo através de colas.

Figura 2 – Junta rotacional da perna esquerda, vista de trás.

# 4. JUNTA ESFÉRICA

A junta esférica compreende três movimentos: q4L, q5L e o q6L, o movimento q4L é obtido através de transmissão por engrenagem de dentado recto que, tal como nas outras juntas que utilizam este mecanismo, são acopladas aos veios através de enchavetamento. Os movimentos q5L e o q6L são garantidos por actuação directa, utilizando peças de ligação dos motores aos elos, interligando-os à estrutura. Estas peças de ligação serão obtidas a partir de perfis em U e por quinagem dos extremos dos perfis em alguns casos. Existirá ainda um perfil quadrangular, de ligação das duas pernas, onde será acoplado o motor q6L. Para garantir que o veio do motor na junta q6L não é solicitado ao corte, pensamos usar um rolamento de rolos ou de agulhas para permitir os esforços axiais. Uma vez que os esforços efectuados sobre o veio não deverão ser muito elevados, poderíamos utilizar um rolamento de esferas ou um casquilho de teflon virgem, que iria suportar os esforços axiais de corte em vez do veio do motor, estamos mais inclinados para a utilização de um casquilho para a resolução deste problema. Na junta q5L, optaremos, em princípio, por utilizar um acessório do motor diferente em que a espessura deste será igual ao tamanho do veio do motor, este mecanismo será fabricado por nós.

Figura 3 – Junta esférica da perna esquerda.

# 5. Pé

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta do Pé | Alumínio 2830Kg/m3 | Espessura: 2mm Área: 312 cm2 | 0,175Kg |  |
| Fixação da Planta ao Veio q1L | Alumínio 2830Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Espessura: 5mm Fixação a planta por parafusos de cabeça (baixa) cilíndrica de oco hexagonal CHC | 0,023Kg |  |
| Casquilhos q1L | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | De = 8mm Di = 5mm Espessura: 5mm | 1,838×10-4Kg |  |
| Fixação do Motor q1L | Alumínio 2830Kg/m3 | Espessura: 2mm Obtida a partir de um perfil em “U”, e através de quinagem dos extremos. Fixação com dois M4. | 0,019Kg |  |

# 6. JUNTA q1L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veio q1L | Alumínio 2830Kg/m3 | Dmax = 10mm Dmin = 5mm Escatel | 0,015Kg |  |
| Engrenagem Mandante q1L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 12 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,003Kg |  |
| Engrenagem Mandada q1L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 24 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,01Kg |  |
| Chaveta q1L | Aço 7860Kg/m3 | Comprimento: L = 6mm Largura: b = 3mm Altura: h = 3mm | 6,305×10-4Kg |  |
| Motor q1L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |
| Ligação das Juntas q1L e q2L | Alumínio 2830Kg/m3 | Diâmetro dos furos igual ao dos veios q1L e q2L. Garantir um ajustamento preso. | 0,014Kg |  |

# 7. JUNTA q2L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veio q2L | Alumínio 2830Kg/m3 | Dmax = 10mm Dmin = 5mm Escatel | 0,017Kg |  |
| Casquilho q2L | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | De = 8mm Di = 5mm Espessura: 2mm | 7,351×10-5Kg |  |
| Engrenagem Mandante q2L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 17 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,0064Kg |  |
| Engrenagem Mandada q2L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 34 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,029Kg |  |
| Chaveta q2L | Aço 7860Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Comprimento: L = 6mm Largura: b = 3mm Altura: h = 3mm | 6,305×10-4Kg |  |
| Motor q2L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |

# 8. ELO q2L_q3L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placas do Elo | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Entreeixo: e23 = 160mm Espessura: 2mm | 0,035Kg |  |
| Veios de Ligação das Placas | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 4 Peças | De = 8mm Di = 5mm L = 76mm | 0,002Kg |  |
| Parafuso M4 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 4 Peças |  |  |  |

# 9. Junta q3L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veio q3L | Alumínio 2830Kg/m3 | Dmax = 10mm Dmin = 6mm 3 Escateis | 0,017Kg |  |
| Casquilho q3L | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | De = 8mm Di = 6mm Espessura: 2mm | 7,351×10-5Kg |  |
| Engrenagem Mandante q3L | Alumínio | N.º de dentes: Z2 = 17 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,0064Kg |  |
| Engrenagem Mandada q3L | Alumínio | N.º de dentes: Z2 = 34 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,029Kg |  |
| Chaveta q3L (Chaveta usada para as engrenagens) | Aço 7860Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Comprimento: L = 6mm Largura: b = 2mm Altura: h = 2mm | 2,618×10-4Kg |  |
| Chaveta q3L_2 (Chaveta usada para fixação aos elos engrenagens) | Aço 7860Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Comprimento: L = 5,25mm Zona contacta: L1=4,25mm Largura: b = 2mm Altura: h = 2mm | 2,453×10-4Kg |  |
| Roseta | Alumínio 2830Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | D = 20mm Com escatel cuadrado de 2×2 Espessura: 2mm | 0,002Kg |  |
| Motor q3L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |

# 10. ELO q3L_q4L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placas do Elo | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Entreeixo: e34 = 120mm Espessura: 2mm | 0,023Kg |  |
| Veios de Ligação das Placas | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 4 Peças | De = 8mm Di = 5mm L = 81mm | 0,002Kg |  |
| Parafuso M4 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 4 Peças |  |  |  |

# 11. JUNTA q4L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veio q4L | Alumínio 2830Kg/m3 | Dmax = 10mm Dmin = 5mm Escatel | 0,018Kg |  |
| Casquilho q4L | Nylon 1390Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | De = 8mm Di = 5mm Espessura: 2mm | 7,351×10-5Kg |  |
| Engrenagem Mandante q4L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 17 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,0064Kg |  |
| Engrenagem Mandada q4L | Alumínio 2830Kg/m3 | N.º de dentes: Z2 = 34 dentes Relação de Transmissão: i12 = 2 Largura: b = 10mm | 0,029Kg |  |
| Chaveta q4L | Aço 7860Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Comprimento: L = 6mm Largura: b = 3mm Altura: h = 3mm | 6,305×10-4Kg |  |
| Motor q4L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |

# 12. JUNTA q5L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixação q4L ao Motor q5L | Alumínio 2830Kg/m3 | Espessura: e = 2mm Perfil em U | 0,023Kg |  |
| Fixação Motor q5L para Gerar o Movimento de Rotação. | Alumínio 2830Kg/m3 | Espessura : e = 2mm Perfil em U | 0,03Kg |  |
| Motor q5L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |
| Fixação Motor q5L | Alumínio 2830Kg/m3 | Espessura: e = 2mm Perfil em U | 0,025Kg |  |
| Parafuso M4 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 5 Peças |  |  |  |
| Parafuso M6 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 4 Peças |  |  |  |

# 13. JUNTA q6L

| Componentes | Material | Características | Massa | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor q6L |  | Comprimento: L = 66mm Largura: b = 30mm Altura: h = 57,6mm | 0,152Kg |  |
| Suporte da Carga q6L | Teflon 2300Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Espessura: e = 7mm Dexterior = 50mm Dinterior = 31mm | 0,017Kg |  |
| Fixação Motor q6L e ligação das pernas. | Alumínio 2830Kg/m3 Quantidade: 2 Peças | Espessura: e = 2mm Perfil Quadrado | 0,624Kg |  |
| Parafuso M4 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 5 Peças |  |  |  |
| Parafuso M6 de Cabeça Cilíndrica de Oco Hexagonal CHC. | Aço Quantidade: 8 Peças |  |  |  |

# 14. NOTAS FINAIS

As soluções aqui apresentadas ainda não se encontram completamente concluídas, faltando essencialmente verificar como irão ser realizados alguns ajustamentos.

Falta também definir quais as ligações a utilizar. Os parafusos referidos anteriormente são a nossa principal opção, mas estes deverão ser devidamente dimensionados para os locais onde serão utilizados, propõe-se também a mudança da maior parte dos parafusos já propostos acima, para parafusos M3 também de cabeça baixa.

A seguir são também apresentadas algumas imagens do conjunto das pernas e várias vistas das juntas em 3D.

Após a chegada dos motores já encomendados pretendemos proceder a decisão final de todas as soluções aqui propostas.

Figura 4 – Vista 3D da Junta universal.

Figura 5 – Vista planar da Junta q3L, trás.

Figura 6 – Junta q3L, Vista de frente.

Figura 6 – Vista 3D das Juntas q4L, q5L, q6L e da peça de ligação das pernas.

Figura 7 – Vista 3D da Perna Completa com o elemento de ligação das pernas.

Figura 8 – Perna Esquerda do robot humanóide em outra perspectiva.

Figura 9 – Perna Esquerda do robot humanóide, vista de trás.