# Text boxes

O Master  envia  mensagens aos Slaves a uma frequência de 10kHz. As matrizes NovPosServ e NovVelServ são varridas ciclicamente. Sempre que tenha havido uma alteração nessas matrizes esses novos valores são enviados ao respectivo slave.

velocidade1

pwm1

O Master recebe uma mensagem com três bytes. O primeiro byte está reservado para identificar o tipo de mensagem, o segundo é utilizado geralmente para enviar a posição do servo que nós queremos movimentar e o terceiro é utilizado para enviar a velocidade a qual ele deve efectuar o movimento. Qualquer alteração de posição de uma dos servomotores é escrita nas matrizes NovPosServ ou NovVelServ.

Envio de um comando da unidade principal de processamento para o Master.

Comunicação Série Rs232

Velocidade

Ângulo

0

1

1

1

0

0

0

0

4º byte

3º byte

2º byte

| Mensagem enviada pelo CAN do Master para o Slave |
| --- |
| 1ºByte | 2ºByte | 3ºByte | 4ºByte | 5ºByte | 6ºByte | 7ºByte | 8ºByte |
| Posição Servo 1 | Posição Servo 2 | Posição Servo 3 | Velocidade Servo 1 | Velocidade Servo 2 | Velocidade Servo 3 | -- | -- |

ANEXO III - Esquema Representativo do envio de mensagens do Master para os Slaves

2º Slave (por exemplo)

CAN BUS

| Array principal de registo dos valores sensoriais de do binário exercido pelos servomotores de todos os slaves no master. Nome: NovVelServ[8][3] |
| --- |
|  | Velocidade referencia dos Motores de cada Placa |
| 1ºSlave | Velocidade Servo 1 | Velocidade Servo 2 | Velocidade Servo 3 |
| 2ºSlave | Velocidade Servo 1 | Velocidade Servo 2 | Velocidade Servo 3 |
| … | … | … | … |
| 7ºSlave | Velocidade Servo 1 | Velocidade Servo 2 | Velocidade Servo 3 |
| 8ºSlave | Velocidade Servo 1 | Velocidade Servo 2 | Velocidade Servo 3 |

| Array principal de registo das posições de todos os servomotores do sistema. Nome: NovPosServ[8][3] |
| --- |
|  | Posição referencia dos Motores de cada Placa |
| 1ºSlave | Posição Servo 1 | Posição Servo 2 | Posição Servo 3 |
| 2ºSlave | Posição Servo 1 | Posição Servo 2 | Posição Servo 3 |
| … | … | … | … |
| 7ºSlave | Posição Servo 1 | Posição Servo 2 | Posição Servo 3 |
| 8ºSlave | Posição Servo 1 | Posição Servo 2 | Posição Servo 3 |

Sempre que um Slave recebe uma mensagem pelo CAN que seja destinada para ele, este responde com duas mensagens diferentes. A primeira mensagem que ele envia está relacionada com valores sensoriais dos motores. Após ter sido enviada a primeira mensagem com sucesso é enviada a segunda que contém os valores sensoriais dos sensores adicionais de cada placa.

ANEXO IV - Esquema Representativo do registo de valores Sensoriais no Master

Master

2º Slave (por exemplo)

CAN BUS

| Array principal de registo dos valores sensoriais de do binário exercido pelos servomotores de todos os slaves no master. Nome: ValSensForca[8][3] |
| --- |
|  | Posição dos Motores de cada Placa |
| 1ºSlave | Valor do Servomotor 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| 2ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| … | … | … | … |
| 7ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| 8ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |

| Array principal de registo dos valores sensoriais.adicionais de todos os slaves no master. Nome: ValSens[8][3] |
| --- |
|  | Posição dos Sensores de cada Placa |
| 1ºSlave | Valor do sensor adicional 1 | Valor do sensor adicional 2 | Valor do sensor adicional 3 | Valor do sensor adicional 4 |
| 2ºSlave | Valor do sensor adicional 1 | Valor do sensor adicional 2 | Valor do sensor adicional 3 | Valor do sensor adicional 4 |
| … | … | … | … | … |
| 7ºSlave | Valor do sensor adicional 1 | Valor do sensor adicional 2 | Valor do sensor adicional 3 | Valor do sensor adicional 4 |
| 8ºSlave | Valor do sensor adicional 1 | Valor do sensor adicional 2 | Valor do sensor adicional 3 | Valor do sensor adicional 4 |

| Array principal de registo dos valores sensoriais de posição de todos os slaves no master. Nome: ValSens[8][3] |
| --- |
|  | Posição dos Motores de cada Placa |
| 1ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| 2ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| … | … | … | … |
| 7ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |
| 8ºSlave | Valor do Potenciómetro 1. | Valor do Potenciómetro 2. | Valor do Potenciómetro 3. |

| Array local de registo de valores sensoriais .dos slaves Nome: ValSens[0..9] |
| --- |
| ValSens[0] | Valor do Potenciómetro 1. |
| ValSens[1] | Valor do Potenciómetro 2. |
| ValSens[2] | Valor do Potenciómetro 3. |
| ValSens[3] | Tensão na resistência de potência 1 |
| ValSens[4] | Tensão na resistência de potência 2 |
| ValSens[5] | Tensão na resistência de potência 3 |
| ValSens[6] | Valor do sensore adicional 1 |
| ValSens[7] | Valor do sensore adicional 2 |
| ValSens[8] | Valor do sensore adicional 3 |
| ValSens[9] | Valor do sensore adicional 4 |

| 1.ª Mensagem enviada pelo CAN do Slave para o Mestre |
| --- |
| 1ºByte | 2ºByte | 3ºByte | 4ºByte | 5ºByte | 6ºByte | 7ºByte | 8ºByte |
| HostMcu | Identificador de Mensagem | ValSens[0] | ValSens[1] | ValSens[2] | ValSens[3] | ValSens[4] | ValSens[5] |

| 2.ª Mensagem enviada pelo CAN do Slave para o Mestre |
| --- |
| 1ºByte | 2ºByte | 3ºByte | 4ºByte | 5ºByte | 6ºByte | 7ºByte | 8ºByte |
| HostMcu | Identificador de Mensagem | ValSens[6] | ValSens[7] | ValSens[8] | ValSens[9] | -- | -- |

ANEXO IV – Circuito Electrónico Placa Principal