ESTUDO DO PÊNDULO DUPLO

O estudo do pêndulo simples serviu como base a este novo capítulo, cujos conhecimentos abordados serão extrapolados para esta secção. Considera-se que o pêndulo duplo é constituído por dois pêndulos simples ligados por uma junta adicional (dois graus de liberdade). O controlo das duas juntas para a execução de trajectórias é o objectivo final, introduzindo, neste capítulo, novas estratégias de planeamento que serão discutidas no momento oportuno.

Modelação matemática do pêndulo duplo

Para simplificação da modelação matemática, recorrer-se-á ao formalismo de Lagrange que evidencia que o binário a aplicar à junta i é igual a:

(8)

… em que τa é o binário de atrito da junta i e é igual a:

(9)

EL é a energia conservativa do CoM i que relaciona a sua energia cinética (EC) com a energia potencial (EP):

(10)

A partir das equações da cinemática directa (para cada CoM), e suas correspondentes velocidades:

Podemos determinar a Energia Cinética e Potencial do sistema:

(11)

(12)

Que por sua vez, permite obter a energia conservativa:

(13)

Pelo formalismo de Lagrange, conclui-se que:

(14)

(15)

Deste resultado podemos discernir das equações:

Em que:

Hii 	→	Representa o momento de inércia total visto pela junta i com a outra imobilizada;

Hij	→	Representa o efeito do movimento do elo j sobre a junta i;

Cori 	→	Força de Coriolis devida ao movimento de uma massa em relação a um sistema de coordenadas em rotação;

Ceni	→	Força centrífuga;

Gi	→	Termos gravitacionais: representam os momentos estáticos criados pelas massas m1 e m2 em torno dos seus eixos individuais.

Bi	→	Efeito do atrito no espaço das juntas (atrito viscoso e de flexibilidade);

Deste modo:

(16)

Inclusão de Forças externas

Pretende-se adicionar a aplicação de uma força externa em cada elo no espaço cartesiano, ou seja, com componentes Fext=(Fx,Fy). Como as equações da dinâmica (equações 16) incluem binários e não forças cartesianas é necessário relacionar de alguma forma forças com binários. Isso é feito com recurso ao Jacobiano (equação 17):

(17)

(18)

Note que τ1(ext) e τ2(ext) são componentes equivalentes à força externa aplicada, mas em forma de binário, e que são adicionadas às equações 16. Além disso o Jacobiano depende do ponto aplicação da força (em que elo e em que ponto do elo: coordenadas (x,y)), pelo que terá de ser sempre determinado quando o ponto de aplicação é alterado. Considerando apenas dois Jacobianos (um para cada elo), podemos determinar a matriz correspondente em função do ponto de aplicação.

Aplicação de uma força F1 no elo 1:

Sendo rf a distância da junta anterior ao ponto de aplicação, as coordenadas (x,y) são:

(19)

Logo, o Jacobiano é:

(20)	=>

Aplicação de uma força F2 no elo 2:

(21)

O Jacobiano é, por isso:

(22)	=>

Como o binário externo total é igual à soma dos resultantes da aplicação em cada elo, então:

(23)

E aqui temos as equações finais da dinâmica do pêndulo duplo:

(24)

Generalização para N graus de liberdade

Para o estudo de pêndulos com mais do que dois graus de liberdade torna-se importante a automatização do processo de dedução das equações da dinâmica por meio do MatLab. O formalismo de Lagrange permite essa automatização, dado que o processo de cálculo é sempre o mesmo.

Considere as seguintes variáveis descritoras das propriedades do sistema:

Aceleração da gravidade: g

Massas:	Distância dos CoM:			Comprimentos dos elos:

Pontos de aplicação das forças externas:				Forças externas:

Coeficientes de atrito das juntas:

E as variáveis dependentes do tempo:

Determinando as equações da cinemática directa para o CoM (x, y) e para o ponto de aplicação da Força externa (xf  , yf):

Basta seguir uma sequência de operações idêntica, qualquer que seja N:

1) Cálculo das velocidades correspondentes a (x, y) pela derivada temporal:

De modo a evitar a introdução da variável tempo no resultado, utilizou-se uma técnica denominada por expansão pela regra da cadeia que diz o seguinte:

(25)

Na existência de N graus de liberdade, apenas se efectua a soma entre as várias derivadas parciais para cada junta:

Seja	:

No caso de f não só depender de θ(t), mas também das suas derivadas temporais (de ordem máxima M):

Seja :

Logo, a expressão final é:

(26)

No caso da derivação da posição M=1, pelo que:

(27)

Como se pode observar, já não se verificam derivações em ordem ao tempo, mas em ordem às variáveis θ definidas inicialmente.

2) Cálculo da Energia Cinética:

3) Cálculo da Energia Potencial:

4) Cálculo da Energia Conservativa:

5) Iterativamente, para o binário de cada junta τi:

- De acordo com as equações 14, determinar a derivada parcial de EL em ordem a  e a , e pela expansão referida pela equação 26 determinar  com M=2:

Seja :

- Calcular o binário τi (equações 14).

6)

# Endnotes

teoria\pendulo duplo\modelo\2 DOF (teachor)