Acelerómetro ADXL202E

O ADXL202 é um acelerómetro de dois eixos (X e Y), com uma sensibilidade de escala de ±2 g, isto é, quando este sofre uma aceleração superior a duas gramas é capaz de detectar esta aceleração. Este acelerómetro, permite a medição de acelerações dinâmicas (isto é, impactos, vibrações acelerações instantâneas) e acelerações estáticas (isto é, aceleração da gravidade sendo esta constante no plano perpendicular á terra). A leitura da aceleração da força da gravidade, pode servir como um inclinómetro, onde este mede a inclinação do seu plano em relação a gravidade.

Para o uso dos acelerómetros para medir a inclinação do seu plano em relação á gravidade é preciso fazer a conversão pelas fórmulas:

Onde Ax e Ay sapo as leituras de aceleração nos dois eixos do sensor. Mas como iremos ver mais adiante não é necessário a utilização destas fórmulas pois, a sua estrutura interna já compensa a curva do arcsin e as saídas destes já são praticamente lineares.

A ADXL202E tem dois tipos de saídas, Duty Cycle Modulated(DCM), e saída analógica. A saída DCM (nos pinos, XOUT, YOUT) é uma saída em PWM (pulse width modulation), em que variação do duty cycle e é proporcional à aceleração. O período do PWM é ajustável entre 0.5 e 10 ms usando para o efeito uma resistência (RSET). As saídas analógicas XFILT, YFILT têm uma saída muito baixa e necessitam de amplificação para ser lido pela ADC do micro controlador e uma impedância de saída de 32KΩ. A largura do PWM é ajustável com condensadores CX e CY nos pinos XFILT, YFILT.

Leitura dos dois acelerómetros em simultâneo.

Leituras segundo o eixo X com esperas entre leituras de 0.5s

Leituras segundo o eixo X com esperas entre leituras de 0.1s

Com vibrações da estrutura.

Leituras segundo o eixo Y com esperas entre leituras de 0.5s

Leituras segundo o eixo Y com esperas entre leituras de 0.1s

Com vibrações da estrutura.

Breve Conclusão:

Verifica-se que o acelerómetro não é totalmente simétrico nos dois exios, isto é, devido aos componentes discretos escolhidos (condensadores e resistências) terem variações de uns para os outros, mesmo estes serem precisamente do mesmo valor.

Verifica-se ainda que os acelerómetros têm só uma variação com a inclinação só até 40º. Isto é, para 0º (horizontal, paralelo ao plano da terra) até 40º de inclinação, este tem um comportamento linear. Depois dos 40º este satura. A aceleração dinâmica da massa do acelerómetro não influencia a medida da aceleração estática, mas esta detecta qualquer pequena aceleração de vibração ou impacto.