Cadance OrCAD 10.5 – Layout Plus e Capture CIS

O Cadance OrCAD é uma das ferramentas mais conceituadas e utilizadas pelas empresas tanto para fabrico de circuitos impressos como para simulação de circuitos electronicos. As empresas de elaboração de componentes electrónicos, têm normalmente á disposição dos utilizadores as bibliotecas dos seus componentes para o OrCAD, o que não acontece para outros softwares disponíveis.

O OrCAD traz um pacote de software para diagnostico, simulação e confecção de placas de circuito impresso (layout’s). É destinado à elaboração de layouts de PCB’s.

A ferramenta de edição de esquemas de circuitos eletrônicos é o Capture CIS, onde a partir deste, pode-se construir o layout de qualquer circuito previamente desenhado, pode-se simular o circuito com o PSpice AD, ou ainda importar um circuito desenhado em PSpice para Capture CIS para que possa ser construído o PCB.

Para a criação de um novo esquemático abra o Capture CIS:

Para a criação de um novo projecto e execute os seguintes passos:

“File” ( “New” ( “Project…”

Escolha do tipo de projecto:

Para simulação seleccione “Analog or Mixed A/D”;

Para construção de uma PCB seleccione “PC Board Wizard”;

Para programação lógica seleccione “Programable Logic Wizard”;

Para criação de um esquemático seleccione “Schematic”;

Ao criar um esquemático para construção de uma PCB, podemos contudo simular o esquemático para verificar se tudo está correcto com o circuito, para isso seleccione; “Enable Project simulation” ( “Add analog or Mixed signal simulation resources” (“Seguinte”

Podemos adicionar as livrarias disponíveis do OrCAD na configuração do projecto, mas é possível adicionar as livrarias durante a elaboração do esquemático. Contudo, é aconselhável a adição das livrarias aqui disponíveis para a construção do esquemático. Para concluir, seleccione as livrarias e clique em:

“Add>>” ( “Concluir”

Do lado direito do Capture CIS encontram-se os ícones das diversas ferramentas para permitir o desenho dos circuitos, em que as principais são:

|  | Select – Passar de uma ferramenta parra o modo rato |
| --- | --- |
|  | Place part – Permite adicionar componentes da livraria |
|  | Place Wire – Introduzir Ligação |
|  | Place Net Alias – Dar nome a uma ligação |
|  | Place Bus – Introduzir um bus de ligações |
|  | Place junction– Introduzir uma junção |
|  | Net – Introduzir ligação do bus |
|  | Pwr – Introduzir uma ligação a uma tensão |
|  | Gnd – Introduzir uma ligação á massa |
|  | Place hierarchial block – Criação de um sub-cricuito |
|  | Place Port – Porta de ligação entre vários circuitos |
|  | Place Pin – Inserir pino um circuito |
|  | Place off-page connector – Conector de mudança de pagina |
|  | Place on connect – Não ligar uma conexão |
|  | Place line – Desenho de uma linha recta |
|  | Place polyline – Desenho de uma linha |
|  | Place rectangle – Desenho de um rectângulo |
|  | Place ellipse – Desenho de uma elipse |
|  | Place acr – Desenho de um arco |
|  | Place text – Inserção de texto |

Para introduzir um componente, clique no ícone Place part que vai abrir uma nova janela que contém a livraria de componentes, seleccionar o componente pretendido e clique “OK”. Para ligar pinos dos componentes, seleccione o ícone Place Wire, e com auxílio do rato lique os pinos que pretende.

No fim do esquemático concluído, tem que ter pelo menos uma conexão á Gnd (massa), para que se possa fazer um pano de massa para a protecção contara o ruído. Neste ponto é necessário a criação de um ficheiro para, posteriormente, se criar a placa PCB.

No programa Capture CIS, aceda ao gestor de projectos e seleccione o ficheiro “*.dsn”  na barra de ferramentas faça: “Tools” ( “Create NetList”.

Na janela que será mostrada seleccione o separador Layout, localizado na parte superior da janela. Na caixa Options, certifique-se que o sistema de unidades esteja em “inches” e seleccione Run ECO to Layout. Observe o local onde o arquivo NetList “*.mnl” será guardado. Por definição, o nome e o local do arquivo são os mesmos do arquivo de projecto do esquemático e chique em “OK”. Caso apareça alguma mensagem de aviso (informando que as alterações no esquemático serão salvas) e chique “OK”.

Observe que na pasta Outputs do gestor de projectos aparecerá um ficheiro “*.mnl” NetList criado.

O NetList previamente gerado pelo editor de esquemáticos, que ao ser carregado pelo OrCAD Layout Plus, fará com que um programa secundário chamado AutoECO seja executado. Este programa tem a função de, a partir do NetList, encontrar os componentes na biblioteca do Layout Plus e, após encontra-los, efectuar as ligações existentes entre os mesmos. Neste ponto passamos para o Layout Plus.

Antes de tudo, é extremamente importante que o projectista defina quais os componentes que ira utilizar, o seu encapsulamento e qual a biblioteca que utilizou na criação do circuito. Para projectistas menos experientes, ter em mãos todos os componentes do circuito pode evitar inconvenientes erros quanto à escolha dos footprints (desenho do componente na placa ).

No OrCAD Layout clique em: “File” ( “New”

Na primeira caixa de texto, é para inserir a regra de desenho em que podem ser as seguintes:

• 1BET_ANY.TCH – Usada para placas com furos ou de montagem em superfície; o roteamento é standard para IC DIP pinos; as definições para IC DIP pinos para esta regra são: 62 mils de espessura da placa e de 38 mils para o furo; os ilhoses são de 25 mils e o espaçamento entre eles são de 100 mils; o espaçamento entre vias de roteamento é de 12 mils.

• 2BET_SMT.TCH – Usada para placas de montagem em superfície e tecnologia mista; o roteamento é reservado para standard IC DIP pinos; as definições para IC DIP pinos para esta regra são: 54 mils de espessura da placa e de 34 mils para o furo; os contactos são de 8 1/3 mils; e o espaçamento entre eles são de 50 mils; o espaçamento entre vias de roteamento é de 8 mils.

• 2BET_THR.TCH – Usada para placas com furos; o roteamento é reservado para standard IC DIP pinos; as definições para IC DIP pinos para esta regra são: 52 mils de espessura da placa e de 34 mils para o furo; os ilhoses são de 20 mils e o espaçamento entre eles são de 100 mils; o espaçamento entre vias de roteamento é de 8 mils.

•  3BET_ANY.TCH – Usada para placas de montagem em superfície e para montagem em superfície; o roteamento é reservado para standard IC DIP pinos; as definições para IC DIP pinos para esta regra são: 50 mils de espessura da placa e de 34 mils para o furo; os contactos são de 12 1/2 mils; e o espaçamento entre eles são de 50 mils; o espaçamento entre vias de roteamento é de 6 mils.

•  CERAMIC.TCH – Usado para chips cerâmicos.

• DEFAULT.TCH – Usado para tecnologia mais variada no fabrico de PCB’s. Onde a tecnologia usada pode ser de vários tipos e ser integrada toda na mesma placa, sem ter uma regra rigorosa e especifica.

• 386LIB.TCH – Usada como tecnologia definida e moldes depois da biblioteca  PCB386 de ficheiros. Esta tecnologia, mantem todos os modelos e definições das cores das varias bibliotecas.

• HYBRID.TCH – Usada para chips híbridos.

• JUMP5535.TCH – Usada para placas de uma face com 55 mils de vias e com 35 mils para o furo.

• JUMP6035.TCH – Usada para placas de uma face com 60 mils de vias e com 35 mils para o furo.

• JUMP6238.TCH – Usada para placas de uma face com 62 mils de vias e com 35 mils para o furo.

• JUMP6238.TCH – Usada para múltiplos módulos chip.

• METRIC.TCH – Usada para placas com métrica (normalmente em milímetros).

Para o nosso caso é recomendável o uso da regra default.tch.

Na segunda caixa de texto, é para inserir o ficheiro NetList “*.mnl” que foi criado no Capture CIS.