Universidade de Aveiro

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática, IEETA

Setembro/Outubro 2006

Desenvolvimento da Unidade Central de Controlo para uma

Plataforma Humanóide

Orientação:

Prof. Dr. Filipe Silva (DETI-IEETA)

Prof. Dr. Vítor Santos (DEM-TEMA)

Daniel Baptista   nº 28703   E.E.T

# Índice

1. Introdução	4

2. Enquadramento do projecto	4

3. Objectivos do trabalho	5

4. Unidades centrais e suas características	5

4.1. Mainboards	5

4.1.1. Introdução	5

4.1.2. Características das Mainboards	6

4.2. PC 104 e PC 104+	7

4.2.1. Introdução	7

4.2.2. Características das PC 104+	7

4.3. PDA	8

4.3.1. Introdução	8

4.3.2. Características dos PDA’s	8

5. Equipas participantes no RoboCup	9

6. As melhores soluções	10

7. Conclusão	10

8. Nota	11

9. Bibliografia	11

Resumo:

Neste trabalho pretende-se projectar uma unidade central de processamento, para processar imagens vídeo e controlar um robô humanóide de baixo custo. Pretende-se ainda projectar as câmaras de visão, com os algoritmos de processamento de imagem e os de controlo.

A grande ambição deste trabalho é a participação no concurso Robocup, modalidade The Penalty Kick. Futuramente, irão ser construídos mais dois humanóides para entrar na classe de Team kid. No final deste projecto espera-se que o robô tenha atingido os objectivos.

# 1. Introdução

No século passado, grandes visionários redigiram livros e realizaram filmes de robôs, seres artificiais, capazes de, além de ajudar a desempenhar tarefas, pensarem e aprenderem coisas por si mesmos, interagirem com o ser humano, expressarem emoções, terem uma consciência própria... isto é, possuírem características humanas.

Hoje em dia essa visão passou à realidade, com o grande desenvolvimento da tecnologia. A concepção de um robô humanóide, um ser artificial antropomórfico semelhante ao homem, é possível. Mas, por enquanto, com grandes limitações, pois o ser humano é a forma de vida mais complexa conhecida até hoje, tornando-se um grande desafio para o nosso engenho imitar essa forma de vida.

Neste projecto, o nosso grande desafio é a concepção e desenvolvimento de um robô humanóide. Assim, neste relatório, é possível encontrar o enquadramento do projecto e objectivos do trabalho, o estudo das unidades centrais (CPU Mainboards, PC/104 e PDAs), bem como as conclusões tiradas após este estudo, e as referências bibliográficas consultadas na sua elaboração.

# 2. Enquadramento do projecto

Grandes companhias de desenvolvimento de produtos tecnológicos apareceram com protótipos de várias plataformas humanóides com grandes capacidades humanas. Foi este, o principal móbil que levou um grupo do DEM, em colaboração com DETI, da Universidade de Aveiro, a construir o primeiro robô humanóide em Portugal. Os primeiros objectivos aquando da concepção do robô, eram entrar em duas competições: o ROBOCUP e o FIRA, duas organizações internacionais que realizam anualmente competições na classe dos robôs humanóides.

A construção do robô foi iniciada em 2003. Actualmente este já tem toda a estrutura externa construída e alguns algoritmos de controlo aplicados, que permitem ao robô fazer coisas básicas como manter o equilíbrio. A unidade de processamento actualmente utilizada e que se pretende substituir é um PC. Com a construção do robô humanóide já neste ponto, é necessária a remoção dos cabos de ligação ao PC e substituir este por uma unidade central de processamento de pequenas dimensões para que o robô seja totalmente autómato e capaz de desempenhar determinadas tarefas sem intervenção humana.

A Unidade Central de Processamento é responsável pela gestão global dos procedimentos incluindo as seguintes tarefas: cálculo das configurações que as juntas devem adoptar com base em directivas de alto nível, processamento de imagens vídeo, interacção com computador externo para permitir monitorização, debug ou tele-operação.

A motivação para a investigação desta unidade, na área da robótica humanóide, é encontrada em diversos protótipos do tipo e em novos componentes electrónicos do mercado.

# 3. Objectivos do trabalho

Neste trabalho, pretende-se estudar o estado da arte, investigar as opções do mercado e escolher a melhor solução para a unidade central de processamento. Tendo em consideração o controlo do humanóide, os algoritmos de processamento de imagem e ainda as comunicações entre vários humanóides que irão ser construídos futuramente. Esta tarefa vai ser dividida em:

1. Análise do estado actual de desenvolvimento do sistema e compreensão dos requisitos tecnológicos envolvidos:

Avaliação do desempenho ao nível do controlo, visão, planeamento e percepção, tendo em conta os requisitos físicos e funcionais colocados pela participação no ROBOCUP;

2. Investigação e procura da unidade central de processamento em função dos requisitos tecnológicos para que o humanóide seja totalmente autómato;

3. Conclusões sobre a melhor solução para a unidade central de processamento tendo em conta todos os requisitos pedidos e o seu custo;

4. Numa fase posterior, introduzir os melhoramentos possíveis ao sistema existente.

# 4. Unidades centrais e suas características

## 4.1. Mainboards

### 4.1.1. Introdução

Com o aumento da capacidade dos circuitos integrados cada ver mais foram construídos processadores de elevada capacidade computacional e com dimensões muito reduzidas. Estes processadores altamente compactos são especialmente fabricados para dispositivos móveis de reduzidas dimensões, de baixo consumo e sem nenhum padrão estabelecido.

A utilização de uma mainboard não implica obrigatoriamente a utilização de disco rígido para armazenamento dos dados; os sistemas operativos podem ser instalados numa flash memory. A utilização de um disco rígido não deve ser posta de parte, mas este terá que ser fixo no humanóide, o que é uma desvantagem pois vai torná-lo mais pesado.

### 4.1.2. Características das Mainboards

| CPU Type | Nano-ITX | Mini-ITX | Intel XScale PXA270 | AMD Geode LX800 | MPC8271 | VIA C3/C7 CoreFusion | Intel XScale PXA255 | AMD Geode CS1200 | Pentium III | AMD Elan SC520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU Speed (MHz) | 1000 | 600 | 520 | 500 | 400 | 1000 | 400 | 300 | 1260 | 133 |
| Memory | 1.0GB DDR400 | 128MB SDRAM | 128MB SDRAM | 1.0GB DDR | 128MB SDRAM | 256MB DDR | 128MB SDRAM | 128MB SDRAM | 128MB SDRAM | 128MB SDRAM |
| Display interface | VGA | RCA TV out | VGA | LCD | LCD | VGA | VGA | LCD | VGA | LCD |
| Video input port | S-Video | S-Video | Direct camera | 1 | none | S-Video | none | none | none | none |
| Flash Disk | ????? | 32MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 128 MB |
| USB | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| COM(serial) Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PCI | 1 nini PCI | 2 PCI | 1 PCI | none | none | 1 PCI | none | 1 PCI | 1 PCI | 1 PCI |
| Hard Disk interface | 2 IDE | 2 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE |
| 10/100Mb Ethr Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PCMCIA | none | none | 1 slot | none | 1 slot | none | 1 slot | none | none | none |
| Wi-Fi | none | none | WiFi 802.11 | none | none | none | none | none | none | none |
| O/S Support | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux | Win CE XP Em and Linux |
| Dimensions | 12cm X 12cm | 17cm X 17cm | 6.8cm X 5.8cm | 6.8cm X 5.8cm | 6.8cm X 5.8cm | 7.0cm X 8.6cm | 6.6cm X 4.4cm | 6.8cm X 5.8cm | 9.1cm X 9.6cm | 7.8cm X 6.0cm |
| Supply Voltage | +3.3V +5V +12V IDE | +3.3V +5V +12V IDE | +3.3V +5V | +3.3V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V |
| Power Consumption | 14.0W | 6.0W | 2 W | 5 W | 3W | 12W | 2 W | 5 W | 40W | 4 W |
| Price | $332 | $145 | $100 to $200 | $150 to $300 | $120 to $200 | $200 to $300 | $100 to $200 | $120 to $200 | $250 to $500 | $100 to $200 |

Tabela nº1: CPU mainboards

Como podemos ver ao analisar a tabela nº1 com as diversas características das mainboards, estas poderão ser uma das melhores soluções para a unidade central de processamento. A utilização de uma micro mainboard tem muitas vantagens como, por exemplo, uma enorme capacidade de processamento e utilizar um sistema operativo que vai facilitar muitas funções a implementar.

Na tabela nº1 é de notar que quanto for maior a velocidade de processamento da placa maior é o consumo desta. Verificamos logo que o pentium III não pode ser uma solução para o nosso projecto pois, este tem um enorme consumo de energia.

## 4.2. PC 104 e PC 104+

### 4.2.1. Introdução

A PC 104 foi inicialmente criada para que todos os fabricantes de componentes para PC tivessem módulos standard para aplicações embutidas.

As grandes vantagens de uma PC 104 sobre um vulgar PC são: as dimensões da placa (que na PC 104 são 3.6” x 3.8” ou 96mm x 91mm), o modo único e standard de retirar o barramento da placa, os pinos e os socket são de, exactamente, 60 e 40 contactos (macho/fêmea) para interligação das placas, e o barramento com correntes máximas de 6 mA para que cada módulo não tenha um consumo superior a 1 ou 2 Watts.

A grande diferença entre a PC 104 e a PC 104 plus é que esta última inclui um barramento PCI.

### 4.2.2. Características das PC 104+

| CPU Type | Intel XScale PXA270 | Intel XScale PXA255 | AMD Geode | VIA C3/C7 C3/ESP/C7 | Celeron or Pentium-III | Intel XScale IXP425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU Speed (MHz) | 300-520 | 200-400 | 133-500 | 300-1000 | 600-1260 | 533 |
| Instruction set | ARM | ARM | X86 | X86 | X86 | X86 |
| DRAM Size (MB) | 16-128 | 16-64 | 32-1000 | 64-256 | 32-384 | 16-64 |
| Flash Disk Size (MB) | 1-512 | 1-512 | 1-512 | 32-512 | 32-512 | 32-512 |
| Display Type | LCD & CRT | LCD & CRT | LCD & CRT | LCD,CRT,TV | LCD &CRT | LCD & CRT |
| Display Res. (max) | 1280x1024 | 800x600 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1600x1200 | 800x600 |
| Display Color (max bpp) | 16 | 16 | 800x600 | 24 | 24 | 16 |
| 10/100Mb Ethr Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| COM (serial) Ports | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| USB Ports | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| PC Card / Card Bus Slot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PC/104+ Compatible | Yes | Yes | yes | yes | Yes | yes |
| Hard Disk interface | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | 1 IDE | None |
| General Purpose I/O | 30 | 30 | 20 | 4 | 20 | 20 |
| O/S Support | Linux Win CE | Linux Win CE | Linux Win CE Win XP Em | Linux Win CE Win XP Em | Linux Win CE Win XP Em | Linux |
| Size (mm) | 96x91x12 111x91x12 | 96x91x12 | 96x91x12 | 96x91x25 111x91x25 | 96x91x30 | 96x91x25 |
| Supply Voltage | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | +3.3V +5V | + 5V |
| Power Consumption | 5W | 4W | 6W | 10W | 40W | 6W |
| Power Down mode | yes | yes | yes | yes | yes | none |
| Price | $70 to $200 | $70 to $200 | $70 to $150 | $70 to $200 | $70 to $200 | $200 |

Tabela nº2: PC 104 plus

Como podemos ver ao analisar a tabela nº2, todas as soluções aqui apresentadas para a unidade central de processamento são PC 104 plus. Esta é uma boa solução para fugir aos preços elevados das mainboards, mas perde-se capacidade de processamento.

Verificamos que o Pentiun III em versão PC 104 tem maior velocidade de processamento, maior RAM disponível e todas as conexões necessárias para o projecto. Contudo, este tem uma potência consumida exagerada o que o retira logo das opções.

## 4.3. PDA

### 4.3.1. Introdução

Originalmente, o PDA foi fabricado para ser uma agenda de bolso electrónica. Actualmente, este é mais que uma agenda; é um computador com elevado grau de processamento para as suas dimensões muito reduzidas. As suas funções são um pouco limitadas, mas não deixa de ser uma solução interessante.

### 4.3.2. Características dos PDA’s

| Name | Pocket Loox 720 | e830 | MyPal A730 | iPAQ hx4705 | Cassiopeia DT-10 | Axim X50v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manufacturer | Fujitsu-Siemens | Toshiba | Asus | HP | Casio | Dell |
| Dimensions | 4.8" x 2.8" x 0.7" / 122 x 72 x 15.2mm | 5.3" x 3.0" x 0.7" / 135 x 77 x 16.7mm | 4.6" x 2.9" x 0.6" / 117 x 73 x 17mm | 5.17" x 3.03" x 0.59" / 131 x 77 x 15mm | 5.5" x 3.2" x 1.0" / 140 x 80 x 25mm | 4.7" x 2.9" x 0.7" / 119 x 73 x 16mm |
| Weight | 6.0oz / 170g | 7.0oz / 200g | 6.0oz / 170g | 6.6oz / 187g | 10.6oz / 300g | 6.2oz / 175g |
| Processor | 520MHz (Intel XScale) | 520MHz (Intel XScale) | 520MHz (Intel XScale) | 624MHz (Intel XScale) | 416MHz (Intel XScale) | 624MHz (Intel XScale) |
| Graphics Processor | integrated | integrated intel chipset | integrated intel chipset | ATI 3220 | none? | Intel 2700G (Marathon w/extended memory) |
| Screen | 3.6" VGA (640x480) transreflective TFT | 4.0" VGA (640x480) transreflective TFT | 3.7" VGA (640x480) transreflective TFT | 4" Transflective VGA (640x480) TFT | 3.7" VGA (640x480) TFT | 3.7" VGA (640x480) transreflective TFT |
| RAM | 128MB (123MB available to user) | 128MB (124MB available to user) | 64MB (46MB available to user, 128MB RAM on A730w model) | 64MB (55MB available to user) | 128MB (?MB available to user) | 64MB (55MB available to user) |
| ROM | 64MB (28MB available to user) | 64MB (24MB available to user) | 64MB (29MB available to user) | 128MB (80MB available to user) | 64MB (20MB available to user) | 128MB (80MB vailable to user) |
| Body | Plastic | Plastic | Plastic | Magnesium alloy | Shock resistant, drop proof, dust proof | Plastic |
| Battery | Removable 1640Ah lithium-ion | Removable 1320Ah lithium-ion | Removable 1100Ah lithium-ion | Removable 1800mAh lithium-ion | Removable 2300mAh lithium-ion | Removable 1100Ah lithium-ion |
| Extended Battery | unknown | 2640mAh available | 1800mAh available | 3600mAh battery available | none | 2200mAh available |
| Wi-Fi | 802.11b | 802.11b | None (802.11b on A730w model) | 802.11b | 802.11b | 802.11b |
| Bluetooth | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 1.1 | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 1.2 |
| Infrared | IrDA (consumer infrared) | IrDA (115kbps) | IrDA (115kbps) | IrDA FIR (fast infrared) | IrDA 1.3 (4Mbps) | IrDA (115kbps) |
| CompactFlash | Type II card slot | Type II card slot | Type II card slot | Type II card slot | Type II card slot | Type II card slot |
| Secure Digital | SDIO, SD, and MMC | SDIO, SD, and MMC | SDIO, SD, and MMC | SDIO, SD, and MMC | SDIO, SD, and MMC | SDIO, SD, and MMC |
| Camera | 1.3 megapixel with integrated flash | none | 1.3 megapixel camera with integrated flash | None | None | None |
| Sync Methods | USB 1.1 and serial | USB (1.1?) and serial | USB 1.1 and serial(?) | USB 2.0 and serial | USB 1.1 and serial | USB 1.1 |
| Navigation | 5 way navigation button & jog dial | 5 way navigation button & jog dial | 5 way navigation button | Touchpad | 5 way navigation button | 5 way navigation button |
| Available Now | Yes (in Europe, not US) | Yes (in Europe Canada, and Japan, not US or UK) | Yes (in Asia and US) | Yes | No (Available from November in Japan) | Yes (in Europe Canada, and US ) |
| Retail Price | about $700 | $667 | $499.95 | $649.99 | $404.10 | $499 |

Tabela nº3: PDA’s

Analisando a tabela nº3 verificamos que todos os PDA’s têm características muito similares entre si. Destacam-se alguns, por possuírem características que podem ser mais adequadas ao projecto, como câmara integrada, velocidade de processamento, memória, entre outras.

# 5. Equipas participantes no RoboCup

| Nome da equipa | Processor Principal | Sistema Operação | Visão | Dof ( º) | Actuadores | Arquitectura de Controlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abarenbou and DaoDan | Sony Clie PDA NR-70V 66MHz | Assembly | CMOS camera | 17 | Hitec and Futaba | Distribuído |
| Artisti Humanoid Team | VS-7054 board, SH2-7054 MCU@40MHz | Compilador | CMOS Camera OV7620 (OmniVision) | 22 | Sanwa Hyper ERG-VB | Centralizado |
| BreDoBrothers | Dell AximX50v and Fujitsu Siemens PocketLoox 720 PDA. | Microsoft Windows Mobile | LiveView FlyCam CF 1.3M | 17 | Kondo KRS-784ICS | Distribuído |
| Darmstadt Dribblers and Hajime Robots (3º prémio) | Fujitsu-Siemens Pocket PC 420 and Acer n50 Premium | Windows CE | Philips ToUCam Pro | 24 | Robotis Dynamixel DX117 | Distribuído |
| Team Humboldt | PDA Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720, | Microsoft Windows Mobile | Conrad CCD Color Cam, | 21 | Robotis Dynamixel AX-12 | Distribuído |
| JEAP Team | PC 104 PNM-SG3, SH2 | ?? (UML) | CCD camera Quickcam | 24 | Robotis Dynamixel DX117 | Distribuído |
| NiciCo | ATMega 128 16MHz | Compilador | CMU camera | 18 | KONDO, KRS-768 ICS | Distribuído |
| NimbRo (2º prémio) | Fujitsu Siemens Computers Pocket Loox 720 | Microsoft Windows Mobile | Lifeview FlyCam 1.3M CF | 19 | Futaba S9152 | Distribuído |
| Pioneros Mexico | ATMEL 89C52 24MHz | Assembly | CMU Camera | 16 | Futaba S3003 HITEC HS-5645MG | Centralizado |
| Robo-Erectus | SONY VAIO VGN-U8G 900MHz | Microsoft Windows | CMU Camera | 23 | Hitec HSR-5995TG Hitec HS-5945MG | Distribuído |
| RO-PE | Kontron MOPSlcd7- Mobile Intel Pentium III CPU | Microsoft Windows | Omni-Directional Vision System VS-C14N | 17 | Robotis Dynamixel DX117 | Centralizado |
| KMUTT | ARM7 TDMI-S 60MHz | Compilador | CMUcam | 22 | HITEC HS5995TG | Distribuído |
| Team Osaka (1º prémio) | GeodeLX800 @ 0.9w 400MHz |  | Logicool usb omnidirectional camera | 23 | Robotis Dynamixel DX117 | Distribuído |
| TH-MOS | MEGA128 8MHz | Compilador | Acroname, Inc. CMOS camera | 20 | KONDO KAGAKU | Distribuído |
| TKU | CycioneEP1C12F324C8 50MHz | Compilador | Digital compass CMOS sensor | 24 | KONDO KRS-2350ICS | Distribuído |
| Toin Phoenix | PowerPC 400MHz | Compilador | CMOS camera | 19 | Robotis Dynamixel DX117 | Distribuído |

Tabela nº4: Características das várias equipas participantes no RoboCup

Na tabela nº4 verificamos que os sistemas de operação mais utilizados são o Windows e sistemas compilados, as câmaras mais utilizadas são as omnidireccionais e as CMOS, os actuadores mais comuns são Robotis Dynamixel e os Kondo e, por fim, a arquitectura de controlo é normalmente distribuída.

# 6. As melhores soluções

De todas a soluções aqui apresentadas a mais relevante é a nano-ITX, pois esta é uma placa de dimensões muito reduzidas, de grande capacidade de processamento e memória, com todos os conectores standard e fixos na placa. As desvantagens da nano-ITX são o seu custo e a sua potência consumida.

A segunda melhor opção é o AMD Geode LX800, em versão mainboard ou PC 104 plus. A sua capacidade de processamento é menor do que a da nano-ITX, e as ligações terão que ser tiradas do barramento para interligar os periféricos, no entanto, compensa em termos de potência consumida, custo e nas vantagens subjacentes ao facto de ser uma PC 104 (se for esta a versão escolhida).

A terceira melhor opção é a Intel XScale PXA270, em versão mainboard ou PC 104 plus, tendo uma velocidade de processamento razoável, e todas as conexões para interligar os periféricos necessários ao projecto, sendo de baixo custo e baixa potência consumida.

# 7. Conclusão

As melhores soluções para a unidade central de processamento terão que ter um ambiente flexível e versátil para a programação desta. Este ambiente implica a utilização de um monitor, teclado e rato para a interacção com o utilizador e um sistema operativo para abstracção do hardware. Esta solução terá ainda que ter capacidades para o processamento das imagens vídeo e o controlo total de todas as juntas do humanóide assim como os parâmetros para essas juntas.

A nano-ITX da VIA Technologies, traz todo o software necessário para criar um ambiente flexível e versátil. Nas soluções AMD Geode LX800 e Intel XScale PXA270 também existe software disponível para a interacção com o utilizador e os diversos device drivers, para interligar os periféricos.

Em relação aos PDA’s, destaca-se o Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720. Apesar de os PDA’s terem custos muito elevados para o projecto, tendo em conta que todas as funcionalidades existentes já estão configuradas e a correr sobre um sistema operativo, basta só criar um programa que interligue todos os dispositivos, que processe as imagens vídeo e controle o robô. Considerando estas capacidades todas chegamos à conclusão que pode ser uma boa alternativa.

É de notar que nenhuma das soluções apresenta a porta Firewire IEEE-1394; contudo, apesar deste inconveniente, todas as placas têm portas USB e através destas é possível, com adaptadores, ligar os diversos periféricos como câmaras de vídeo, wireless pen’s, bluetooth pen’s …

Visto que a porta Firewire IEEE-1394 é importante para o projecto, podemos inclui-

-la através de diversos módulos externos. Por exemplo, a PC 104 e as mainboards (com controladores) têm porta PCMCIA onde se pode ligar um conversor PCMCIA-Firewire. Também existe um módulo de portas Firewire IEEE-1394 para o barramento PCI, que pode ser uma solução para a placa escolhida.

# 8. Nota

Devemos ter em atenção que todos os dados para este relatório foram retirados da Internet, podendo existir dados que não correspondem fielmente à realidade.

# 9. Bibliografia

1. http://www.compulab.co.il/, Cumpulab, 27/09/2006

2. http://www.arcom.com/, Arcom, 27/09/2006

3. http://www.embeddedARM.com/, ARM, 28/09/2006

4. http://www.via.com.tw/, VIA Technologies, 28/09/2006

5. http://www.vgapocketpc.com/, Vga pocket PC, 25/09/2006

6. http://www.ieiworld.com/, IEI technology Corp, 25/09/2006

7. http://www.pc104.org/technology/plus_info.html, PC 104, 20/09/2006

8. http://www.humanoidsoccer.org/teams.html, RoboCup, 19/09/2006

# Footnotes

Referências bibliográficas 1 e 4

Referências bibliográficas 1, 2, 3, 6 e 7

Referência bibliográfica 5

Referência bibliográfica 8