## Slide 1: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Ricardo Costa Godinho

## Slide 2: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Objectivos
  Desenvolvimento tronco e membros de uma plataforma humanóide iniciada anteriormente
  Efectuar integração no sistema global respeitando as premissas antropométricas e princípios do sistema híbrido

## Slide 3: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Tarefas Principais
  Análise e estudo sistema já desenvolvido, estado da arte nos troncos e membros superiores de humanóides.
  Concepção tronco e membros superiores do robô humanóide.
  Simulação cinemática e estática (e dinâmica se necessário).
  Dimensionamento dos actuadores e mecanismos em função das simulações.
  Fabrico e montagem componentes (selecção e aquisição materiais).
  Desenho e construção da cabeça segundo sistema pan&tilt
  Escrita de documentos (Dissertação)

## Slide 4: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Estado Arte

## Slide 5: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Estado Arte
Institute of Product Development (IPEK) University of Karlsruhe (TH).

## Slide 6: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Representação dimensões corporais médias
Análise e estudo sistema já desenvolvido

## Slide 7: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Análise e estudo sistema já desenvolvido
Comprimento entre eixo anca e eixo joelho 143 mm
Medida Antropométrica 0.245xH
Altura do robô (H)
H = 143/0.245 = 583 mm
Comprimento palma pé – eixo anca
H = 329/0.530 = 620 mm
Qual o valor de H a usar?

## Slide 8: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Considerando H = 620 mm
Altura do pé ao ombro
Apo = 0.818 x H = 507 mm
Solução viável?

## Slide 9: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco
  Acomodação da unidade de processamento (96x91x51)
  Acomodação da unidade de distribuição energia
  Baterias (na pior hipótese baterias de 37x37x66)
  2 Actuadores activos (rotação ombro) + 1 actuador (inclinação lateral)

## Slide 10: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco
Solução

## Slide 11: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco
Altura eixo ombro – novo eixo da anca
Medida antropométrica
0.844 – 0.530 = 0.314
Altura = 0.314 x 620 = 194 mm

## Slide 12: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco

## Slide 13: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco
Distancia entre juntas dos ombros
Medida antropométrica 0.259xH
Djo = 0.259 x 620 = 160 mm
Largura Pélvis 196 mm
Impossibilidade de garantir cota
antropométrica

## Slide 14: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco

## Slide 15: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco

## Slide 16: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco
Aspectos importantes
  45º de inclinação lateral
  10º max hiperextensão
  90º de flexão
Uso de actuação passiva (elásticos)

## Slide 17: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Concepção do tronco

## Slide 18: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Trabalho actual
  Correcção defeitos existentes na actual plataforma
    Tensão efectuada pelas correias
    origina deformações no veios do
    servos

## Slide 19: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Trabalho Futuro
  Conclusão da correcção defeitos.
  Optimização estrutura tronco.
  Criação da junta ombro.
  Criação do braço e antebraço.
  Desenvolvimento da mão
  Desenvolvimento cabeça

## Slide 20: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Trabalho Futuro
  Simulação estática e cinemática.
  Fabrico/compra dos componentes necessários.
  Escrita documentos

## Slide 21: Desenvolvimento do tronco e membros de uma plataforma humanóide
Dúvidas?
      Sugestões?
Ricardo Costa Godinho