## Slide 1: Servo sistema para perturbação controlada do equilíbrio postural Dissertação de Mestrado
João Filipe Torres Valente
Universidade de Aveiro – Departamento de Engenharia Mecânica
Orientador – Prof. Dr. Vítor Manuel Ferreira dos Santos
Coorientador – Prof. Dr. António José Monteiro Amaro
Junho 2016
Notes: Bom dia

## Slide 2: Contexto e Motivação
Notes: Esta ideia surgiu devido à Necessidade de avaliar a capacidade de equilibrio postural do PHUA
Aproveitar este trabalho para produzir uma máquina de diagnóstico para pessoas

## Slide 3: Descrição do Problema
Aplicar perturbação de equilíbrio
  Repetível
  Automática
  Mesurável
  Segura
Notes: O que queremos fazer é uma mecanismo que seja capaz de:
- Aplicar estímulos repitiveis, ou seja, os dados produzidos devem ser de confiança
- Tem de ser seguro, nunca pode produzir estimulos capazes de danificar o que quer que esteja a ser testado
- O mecanismo deve operar o mais automatico possivel, necessitando da minima intervençao humana para a realizaçao das perturbaçoes
- Tem de possuir uma forma de medir os estimulos e os seus efeitos
- Baixo impacto visual

## Slide 4: Preview da Solução
Notes: Aqui pudemos ver a solução que cumpre com os requisitos descritos e será explorada neste trabalho
Os estimulos são forças de traçao, aplicados por servo-motores através de fios
4 servos garantem a aplicação de estimulos em todas as direçoes do plano horizontal
(pressupõem 4 porque 3 é mais deficil de balancear…)
A Força do estimulo é medida por sensores de tração no fio
O controlo do sistema garante que a força no fio nunca excede o limite de segurança
O controlo também é responsável por fazer com que as forças nos fios sejam todas iguais e que este estado de balanço seja repetivel para que o efeito dos estimulos tambem seja repetivel.

## Slide 5: Objectivos
Desenvolver um mecanismo para testar o conceito.
Desenvolver e aplicar estímulos no sistema mecânico para avaliar a consistência do conceito.
Notes: O objectivo desta tese é criar um sistema para testar o conceito descrito
- Dizer que o conceito será testado num pendulo invertido
- porque é facil de desenvolver
- os meios necessários estão disponiveis
O segundo objectivo é aplicar estímulos e concluir se esta conceito permeti a aplicaçao de estimulos repetiveis com resultados fiaveis

## Slide 6: Recolha de Informação
Balanço Humano
  Sistema Vestibular
  Visão
  Sistema Proprioceptivo
Notes: Numa primeira fase foi recolhida alguma informação relevante tanto para este trabalho como para um mais adiantado
- Sistema vestibular deteta a orientação do corpo emrelaçao à gravidade, qualquer movimento do corpo (no phua este sistema é replicado com sensores inerciais e sensores de força)
- Sistema de visão dá informação sobre o ambiente em redor complementando a informação necessária para a manutenção de equilibrio (no phua é replicado por camaras)
- O sistema proprioceptivo dá informação sobre o estado (posiçao e esforço) dos atuadores (musculos) que concretizam o equilibrio postural para auxiliar a tomada de decisão (no caso do phua isto é replicado lendo a corrente consumida e a posição dos servomotores)

## Slide 7: Recolha de Informação
Sistemas de teste do equilíbrio
  Estáticos
  Dinâmicos
Notes: Em geral há dois tipos de testes do equilibrio postural: os Estáticos e os Dinamicos
O dinâmico é melhor porque permite a recolha de mais informação em relação ao estático, e normalmente os sitemas dinamicos incluiem o estático.
Os Estáticos consistem numa plataforma de força que permite analisar a posição e oscilações do centro de pressão

## Slide 8: Recolha de Informação
Estimulo aplicado sob o pé
IsiMove
IsiSkate
Notes: Permitem avaliar o equilibrio estatico e dinamico
- IsiMove permite Medir o deslocamento do centro de pressao para cada pé ao longo do tempo e gera vários tipos de perturbações
- Isiskate permite simular as perturbações sentidas em transportes publicos, mede o deslocamento (em tempo real) do centro de pressao de cada pé. Tambem mede o deslocamento do centro de massa e movimento do tronozelo, joelho e anca graças ao sensor de inercia

## Slide 9: Recolha de Informação
Força de tração
Notes: Estes testes consistem na aplicação de uma força de tração no sujeito e a avaliação da reação é feita por um especialista, este teste não recolhe informções.

## Slide 10: Recolha de Informação
Estimulo aplicado sob o pé e Força de tração
Notes: Este teste permite a aplicação de mais tipos de estímulos sendo assim o mais completo (tração atraves de cordas e pela plataforma)
- mede o deslocamento do centro de massa e de pressão
- os servos puxam as cordas, como so são dois so conseguem aplicar forças num plano, neste caso o plano antero-posterior
- a plataforma tambem pode aplicar estimulos ao mesmo tempo das forças de traçao ou não permitindo assim uma grande variedade de estimulos que podem ser aplicados

## Slide 11: Recolha de Informação
Controlo força
Notes: Este é um exemplo simples do controlo de força utilizado em manipuladores insdustriais. Tem de ser em malha fechada

## Slide 12: Hardware
RX-64
Deti Dynamixel Interface
Notes: Rx64 -> Compativel com ROS e C++; binario suficiente; estavam disponiveis;
Deti interface é necessária para comunicar com os servos usa librarias c++ feitas no DETI

## Slide 13: Hardware
LBS-10
Unidade leitura de força
Notes: Foram consideradas algumas soluçoes para medir a força de traçao na corda(sensores de tensão e extensometros)
  Como as células de carga já cá estavam e tinham a unidade de comunicaçao pronta fiz o mecanismo que as converte em sensores de tração
Quando o fio é tracionado a aplicação da força é sempre perpendicular à célula (o mecanismo não torçe!)
Para ler a célula e enviar o valor da força é usado um arduino nano e uma placa de circuito impresso desenhada pelo Estrelinha e atualizada pelo Serra

## Slide 14: Software
Robot Operating System
Notes: Interação entre nodos ros
- pressure_cells_dyna recolhe os valores dos sensores e publica-os no topico /values
- rqt_plot é usado para representar graficamente os valores dos sensores em tempo real
- rostopic é usado para enviar comandos que são escritos no topico /servo_command
- por fim temos os nodo dyna_comm que recolhe a informação dos sensores e os comandos para controlar os servos, este nodo publica algumas informações (tais como comandos enviados para os servos, valores dos sensores.) no topico /servo_info para analisar em tempo real ou guardar para analise posterior

## Slide 15: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Para testar o conceito contrui este pendulo (mostrar o sitio das coisas) apenas com dois servos para simplificar o problema e conseguir identificar o problemas que poderão surgir
- depois de ter o pendulo contruido, conseguir ler as celulas de carga e conseguir controlar os servos parti para a obtenção do estado inicial para a aplicação dos estimulos, ou seja, conseguir estabilizar e igualar as forças nas duas cordas (sem os elasticos)
Pois se não for possivel obter condiçoes iniciais sempre iguais o efeito dos estimulos não vai ser repetivel

## Slide 16: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Numa primeira fase desenhei esta equação para controlar os servos, uma para cada um, o que as destingue é o valor Sensor(n) que pertence ao sensor montado na corda do servo (explicar os termos).
Esta equação assim não funcionou pois não considera o sentido para o qual o servo deve rodar para igualar as forças, e fisicamente o único ponto onde as forças podem ser igualadas é com o pendulo na vertical. Para isso adicionei mais uma expressão às equações ->

## Slide 17: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Com este novo termo o controlador do servo já considera o estado do outro servo e assim consegue rodar no sentido correto.
No entanto a estabilização do pendulo não era a ideal tal como podemos ver nos seguintes graficos:

## Slide 18: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Este gráfico representa um ensaio e so mostra os valores relacionados com um servo, a tensao desejada, a leitura do sensor acoplado à corda do servo e o valor de torque enviado para o servo.
Aqui podemos ver que o controlo não é suave, tem muitas oscilações.
Devido à acomodação da corda (por ser elástica) podemos ver que a força vai diminuindo apesar do servo estar a produzir binário constante.
Este efeito expõe outro que é a fricção interna do motor, quando este a vence causa uma oscilação muito grande como se pode ver.

## Slide 19: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Este gráfico tal como o anterior refere-se so a um servo, mostra a leitura do sensor e o valor do torque enviado dividido
Neste gráfico podemos ver outro problema que é a mudança do sentido de rotação dos servos que causa muita instabilidade.
Tendo isto em conta decidiu-se mudar de motores.

## Slide 20: Experiências com um Pêndulo Invertido
Binário
Resolução
Modos de Controlo
Notes: Tal como os outros servos este também estavam disponiveis e tem melhores caracteristicas e mais funcionalidades em relação aos RX-64

## Slide 21: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Tendo em conta que estes servos permitem mais modos de controlo adaptei a equação para controlar os servos em posição e velocidade

## Slide 22: Experiências com um Pêndulo Invertido
Notes: Aqui podemos ver o resultado final do controlo.
Consegui identificar alguns problemas: no inicio existem algumas oscilações e picos de força que são causados pela rapidez do controlador
E também o efeito do sistema ser acoplado, no incio do aumento de tensão nas cordas se existir uma diferença entre as forças nas cordas esta vai-se manter e é muito complicado eliminar esta diferença pois qualquer alteração num dos lados influencia o outro a diferença de força mantém-se.
Apesar disto como o controlador já consegue garantir o estado inicial de tensão pretendido sendo que os devios da tensão são +/- 10%

## Slide 23: Aplicação de Estímulos
Notes: O PRINCIPAL OBJECTIVO DESTA FASE DO TRABALHO FOI :
- Testar repetitibilidade
- tentar perceber qual o melhor modo de controlo dos servos para esta aplicação
- testar alguns estimulos
Para garantir uma boa correlação guardei os valores dos sensores e também criei mais um nodo que recolhe a imagem de uma camara apontada ao pendulo para obter o angulo deste em relação à horizontal, para isso como se pode ser na imagem…..

## Slide 24: Aplicação de Estímulos
Ramp step
Ramp
Sawtooth
Triangle
Notes: 1ª fase perceber a diferença entre os 3 tipos de controlo: vel, pos, torque e testar diferentes tipos de estimulos
Para isso só utilizei um servo sem garantir condições iniciais semelhantes, a corda estava sempre solta
Testar a repetitibilidade (correlação)
Foram feitos 5 ensaios para cada tipo de pulso, e isto foi repetido para cada um dos 3 tipos de controlo
Os resultados destes ensaios mostraram que o sistema consegue ser repetivel para estimulos mais suaves como é o caso das rampas
Quanto ao modo de controlo dos servos não se notam diferença na repetitibilidade dos ensaios, portanto decidi utilizar os modos de controlo em velocidade e em torque já que o controlo em posição exige a definição da velocidade de do torque.

## Slide 25: Aplicação de Estímulos
Notes: Nesta fase de ensaios utlizei as duas cordas e o controlador para garantir as condições iniciais

## Slide 26: Aplicação de Estímulos
Notes: Aqui podemos ver estes ensaios, onde há a fase inicial da estabilização.
A recolha de informação começa 1 segundo antes da aplicação dos estimulo e dura 10 segundos.
Estes ensaios continuaram a não deixar claro qual a melhor maneira de controlar os servos.
Mas provaram que o conceito da aplicação de estimulos desta forma pode ser repetivel pois a correlação dos dados recolhidos rondou os 99%.

## Slide 27: Conclusões
Pêndulo invertido
Recolha de informação
Avaliação do conceito

## Slide 28: Trabalho Futuro
Influência das condições iniciais
Simular e equacionar o sistema
Testar mais estímulos
Modo de controlo dos servos ou outros motores
Considerar tornar o sistema mais lento
Criar uma interface gráfica para controlar e monitorar o sistema
Criar uma estrutura física para aplicar estímulos utilizando quatro servos