## Slide 1: Object Recognition and Pose Estimation in Flexible Robotic Cells
Luís André Freitas da Rocha
PDEEC – Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e Computadores
22 Abril de 2014

## Slide 2: Motivação
Motivação
  Situação Actual da Indústria de Manufactura:
    Customização de Produtos: Menor produção em massa e maior adaptação do produto às necessidades do cliente;
    Necessidade de redução dos tempos de setup e de produção;
    Necessidade de flexibilizar todo o sistema produtivo.
Principais Limitações dos Manipuladores Industriais:
  Programação;
  Ausência de detecção/identificação e localização automática dos objectos de trabalho;
  Rigidez das trajectórias definidas e respectivos programas.

## Slide 3: Soluções Industriais
Identificação:
  (a) Colocação de tags passivas/activas no produto a ser manipulado permitindo a sua identificação;
  (b) Integração do robô numa rede de comunicação associada à gestão de produção.
Posicionamento:
  A cada produto é associada uma posição especifica para a qual o robô industrial possui/conhece a trajectória a executar.

## Slide 4: Contribuições
Desenvolvimento de uma arquitectura genérica para reconhecimento de objectos e estimação da sua posição
  Pode ser considerada para diversas dituações e cenários;
  É independente da técnica de modelação 3D utilizada.
Introdução do “Perfect Match”
  Algoritmo para classificação e estimação da pose baseado no modelo 3D

## Slide 5: Solução Desenvolvida
Reconhecimento Baseado em Features
Reconhecimento e Pose Baseado no Modelo 3D do Objecto
Sensorização e Segmentação

## Slide 6: Solução Desenvolvida
Reconhecimento Baseado em Features
Reconhecimento e Pose Baseado no Modelo 3D do Objecto
Sensorização e Segmentação

## Slide 7: Sensorização e Segmentação
Sensores para reconstrução 2D/3D
  Laser Range Finders;
  Triangulação Câmara Laser;
  Kinect;
  Stereo vision;
  Time-of-flight camara;
  Câmara CCD;

## Slide 8: Sensorização e Segmentação
Sensores para reconstrução 2D/3D
  Laser Range Finders;
  Triangulação Câmara Laser;
  Kinect;
  Stereo vision;
  Time-of-flight camera;
  Câmara CCD;

## Slide 9: Sensorização e Segmentação
Laser Range Finder (LRF)

## Slide 10: Sensorização e Segmentação
Laser Range Finder (LRF)

## Slide 11: Sensorização e Segmentação
Sistema Triangulação Câmara-Laser

## Slide 12: Sensorização e Segmentação
  Exemplo peças suspensas em transportador

## Slide 13: Sensorização e Segmentação

## Slide 14: Sensorização (Conclusões)
LRF (low-cost)
  Elevada robustez para com a luz ambiente – (não exige preparação prévia do ambiente).
  Apresenta problemas com as caracteristicas de reflexão dos objectos (inerentes na cor e na própia especificidade do material).
Sistema Triangulação Câmara - Laser
  Menos susceptivel à luz ambiente que as câmaras CCD.
  Maior robustez às propriedades reflectivas dos objectos em comparação com Laser Range Finder.

## Slide 15: Solução Desenvolvida
Reconhecimento Baseado em Features
Reconhecimento e Pose Baseado no Modelo 3D do Objecto
Sensorização e Segmentação

## Slide 16: Reconhecimento Baseado em Features
Features consideradas
  7 Momentos de Hu
    Invariante à translação, rotação e escala;
    Momento estendido (8 momentos).
  Excentricidade
  Área e Perímetro
  Dimensões do objecto
    Do ponto de vista de um humano, são features que poderão à partida ser importantes para a distinção de objectos;
  Transformada de Fourier
    Análise de padrões geométricos que os objectos de interesse possam conter.

## Slide 17: Reconhecimento Baseado em Features
  Objectos “genéricos” recolhidos

## Slide 18: Reconhecimento Baseado em Features
Exemplo de objectos onduladas
  Features anteriormente apresentadas;
  Mais FFT - ajuda na identificação de padrões periodicos na forma do objecto;
    Realização de cortes horizontais e verticais na superfície.

## Slide 19: Reconhecimento Baseado em Features
Selecção de features
  Baseado no Simulated Annealing

## Slide 20: Reconhecimento Baseado em Features
Selecção e Avaliação do Modelo
  Selecção do modelo - estimar o desempenho de diferentes modelos (diferentes parameterizações), a fim de escolher o melhor;
  Validação do modelo – após ter escolhido um modelo final, estimar seu o erro de generalização em novos dados.
K–Fold Cross-Validation
  Evitar o overfitting dos modelos durante a fase de treino;
  Afinação dos parâmetros de cada classificador;
Objectivo Final:
  Obter um modelo com baixa complexidade e elevada percentagem de objectos correctamente classificados.

## Slide 21: Reconhecimento Baseado em Features
Algoritmos de classificação considerados (Machine Learning)
  K-Nearest Neighboor;
  Redes Neuronais;
  Support Vector Machine.

## Slide 22: Reconhecimento Baseado em Features
Selecção de features
Simulated Annealing
Selecção e avaliação do modelo
K-Fold Cross-Validation
Subset de
Features
Parâmetros e Percentagem de Classificação
Teste do Modelo
Dataset Independente
“Melhor” Subset
Features
+ Parâmetros
Inicialização
Modelo Classificador + Subset de features + Percentagem de Classificação

## Slide 23: Reconhecimento Baseado em Features
Objectos “genéricos” recolhidos
Resultados laboratoriais
  231 Dados – 65% treino; 35% teste;
  k-Nearest Neighbor  83.5%
  Redes Neuronais  95.5%
  Support Vector Machine  98.9%

## Slide 24: Reconhecimento Baseado em Features
Exemplos de objetos utilizados
Resultados de Classificação
  8 Classes
  400 Observações – 280 treino/ 120 teste
  Percentagem de classificação correcta aquém do admissivel numa aplicação industrial.
Chart: 120 Observações Teste
| Correctamente Classificados | Incorretamente Classificados
# Observations | 98.8 | 1.7

## Slide 25: Solução Desenvolvida
Reconhecimento baseado em features
Reconhecimento e Pose baseado no modelo 3D do objecto
Sensorização e segmentação

## Slide 26: Algoritmo de Ajuste - "Perfect Match"
Inicialmente utilizado para localização 2D – Futebol Robótico.
Recentemente extrapolado para 3D (3 graus de liberdade).
                [1] Miguel Pinto, SLAM for 3D Map Building to be used in a Matching Localization Algorithm, Tese Doutoramento FEUP 2013

## Slide 27: Algoritmo de Ajuste - "Perfect Match"
Set-up
  Modelo 3D do cenario/objecto – Mapa em Grelha
  Cálculo da respectiva matriz de distâncias
  Cálculo das matrizes de gradiente segundo os eixos x e y

## Slide 28: Algoritmo de Ajuste - "Perfect Match"
Objectivo:
  Minimizaçao Erro:
  Dado:
  Output:
Optimização – RPROP:

## Slide 29: Algoritmo de Ajuste - "Perfect Match"
Com a introdução do Perfect Match (PM)
  Um aborgadem diferente da utilizada pelos métodos de Machine Learning é considereda (Matching Geometrico vs Extracção de features).
  Possibilidade de complementar a informação extraída anteriormente (features).
Treino e Classificação

## Slide 30: Algoritmo de Ajuste - "Perfect Match"
Exemplo de execução do “Matching” 3D

## Slide 31: Solução Desenvolvida
Reconhecimento baseado em features
Reconhecimento e Pose baseado no modelo 3D do objecto
Sensorização e Segmentação
....

## Slide 32: Parceiro Industrial – FLUPOL
  Área de Negócio e Principais Requisitos:
  Empresa especializada no revestimento de superfícies essencialmente na área da industria alimentar resolvendo problemas de adesão, lubrificação, corrosão, etc;
  Necessidade de elevado grau de especialização dos seus operadores (>12 meses de treino);
Caraterísticas do processo produtivo
  Necessidade de grande flexibilidade do processo produtivo devido ao elevado leque de produtos tratados na empresa;
  Produção de pequenas séries de produtos.

## Slide 33: Célula Industrial

## Slide 34: Resultados Ambiente Industrial
Resultados de Classificação
  Apenas com SVM 98.3% (apresentado anteriormente)
  Com a arquitectura desenvolvida 99.2%

## Slide 35: Resultados Ambiente Industrial
Resultados Precisão – Estimação da Posição 3 DoF
  Peças acopladas a um robô industrial;
  Robô industrial:
    Repetitibiliade: +- 0.01 mm ; 0.5 mm Precisão Volumétrica:

## Slide 36: Comparação Resultados
Solução desenvolvida vs Solução estado da arte
  Descritor baseados no cálculo da relação dos vectores normais da superficie do sólido e o view-point do sensor;
  Após a construção do descriptor utiliza o k-NN para classificação e para estimação da posição;
    A Estimação da posição é dependente da resolução da amostragem do objecto durante a fase de treino.
SVM & PM | VFH & K-NN
Percentagem Classificação | 
99.2 % | 96.6%
Tempo Computacional | 
3s (Max) | 5s (Max)
Degrees of Freedom | 
3 DoF | 5 DoF

## Slide 37: Conclusões
Actualmente os robôs industriais não estão preparadas para trabalhar em ambiente de produção bastante dinâmicos e flexiveis;
Necessidade de uma solução com custos adequados à utilização por parte de PME’s;
Foi proposta um arquitectura para classificação e estimação da posição do objecto 3 DoF;
Testada em ambiente industrial onde uma elevada percentagem de classificação foi conseguida.

## Slide 38: Trabalho Futuro
Foco no algoritmo Perfect Match
  Aumentar a velocidade computacional:
    Optimização do código;
    Desenvolvimento baseado em GPU/CUDA.
  Extrapolação do algoritmo para estimação de 6 DoF.
Validação da solução para outros cenarios e aplicações industriais – certamente obrigando à introdução de novas features.
Utilização do conceito “sincrovision” (patenteada) para aumentar a robustez da solução triangulação câmara laser com a variação de luz ambiente e reflectividade dos materiais.

## Slide 39: Produção Científica
Directamente da tese Doutoramento
  2 Artigos Revista ISI
    1 Publicado e 1 em Revisão– Robotics and Computer Integrated Manufacturing (RCIM), Elsevier
  3 Artigo em conferência
    1 em The International Conference Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2013) e 1 em IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (IEEE ICARSC 2014)
    1 Submetido - International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2014)
Outros
  5 artigos em Conferências (1 ICRA 2014)
  1 artigo em revista ISI

## Slide 40: Reconhecimento baseado em Features
FFT – Componente DC

## Slide 41: Reconhecimento baseado em Features
FFT – Componente DC Removido

## Slide 42: Reconhecimento baseado em Features
FFT – efeito de “leakage” atenuado