## Slide 1: Inclinómetro planar de precisão para o Atlascar-2
Projeto de Automação Industrial 2016/2017
82660 – Armindo Silva

## Slide 2: Introdução
Desenvolver um sistema que permita obter os ângulos de inclinação do caro quando este esta sujeito a acelerações.

## Slide 3: Objetivos do projeto
Estudo da solução anterior desenvolvida para o ATLASCAR-1.
Conceção geral do sistema e dos seus blocos constituintes.
Desenvolvimento da unidade para interface elétrica entre sensores e sistema de aquisição.
Programação do sistema de aquisição de dados e cálculo das orientações.
Ensaios laboratoriais para teste e calibração do sistema de medição.
Colocação, fixação e teste do sistema no carro.

## Slide 4: Sensor de distância SENSICK DT20 Hi
Dispositivo optoelectrónico que permite obter distâncias entre objetos via ótica e sem contacto.
Emissor é um laser com comprimento de onda de 655nm.
Gama de leitura de 50mm e 1000mm com resolução inferior a 1mm e velocidade de reação de 2,5/ 10/ 40ms.

## Slide 5: Implementação da Hardware
Elementos da hardware
Arduíno Nano
LCD 16x2
Modulo Bluetooth
Processamento de sinal dos sensores de distância.

## Slide 6: Implementação da Hardware
Layout da hardware. PCB final da hardware.

## Slide 7: Aquisição de dados e conversão
Foi necessário a aquisição de dados para a conversão dos valores da ADC.
Gama de leitura dos sensores 200mm-700mm.
Gama de valores da ADC 0-1024.
Estatística de regressão | 
R múltiplo | 0,99999804
Quadrado de R | 0,99999608
Quadrado de R ajustado | 0,999995862
Erro-padrão | 0,300855801
Observações | 20

## Slide 8: Implementação do programa
Calibração dos valores de medição em relação a um referência, neste caso zero.
Obtenção dos valores dos ângulos Pitch e Roll através da medição dos sensores.

## Slide 9: Montagem no veiculo

## Slide 10: Montagem no veiculo

## Slide 11: Testes de funcionalidade no veiculo
Resultado de uma amostra com 500 valores para valores da ADC antes e depois da conversão.

## Slide 12: Testes de funcionalidade no veiculo
Resultado de uma amostra com 500 valores para valores do Pitch e do Roll.
Gama de erro de 0,01533 graus para o pitch e 0,06869 para o roll.

## Slide 13: Testes de funcionalidade no veiculo
Tentativa de correção de erro por software através de media de valores.
Gama de erro de 0,01148 graus para o pitch e 0,02465 para o roll.

## Slide 14: Comunicação por Bluetooth
Foi criada uma aplicação para smartphone android através da MIT appinverntor.

## Slide 15: Conclusões
Os objetivos iniciais foram alcançados.
Sistema funcional no entanto mais testes são necessários para eventuais melhorias.
Necessário testes com o veiculo em andamento.
Comparação dos valores do inclinómetro com um sistema equivalente de fiabilidade conhecida.