## Slide 1: Filipe Oliveira Costa
Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica
Orientador: Prof. Doutor Miguel Armando Riem de Oliveira
Coorientador: Prof. Doutor Vítor Manuel Ferreira dos Santos
Aveiro, 25 de Julho de 2018
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global

## Slide 2: Estrutura
Introdução
Trabalho relacionado
Infraestrutura existente de Hardware e Software
Abordagem de calibração
Ensaios e Resultados
Conclusões e Trabalhos futuros
Filipe Costa

## Slide 3: 1. Introdução
3
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa
Notes: - Condução autónoma área de investimento

## Slide 4: 1. Introdução
Projeto ATLAS
ATLASCAR 1
ATLASCAR 2
Filipe Costa
Notes: No LAR foi criado o projeto ATLAS que tem o objetivo
Um carro de cond. Autom. Precisa de vários sensores
No Atlascar já estão instalados alguns sensores

## Slide 5
Os veículos de condução autónoma precisam de vários sensores para ter a perceção do espaço envolvente;
A bordo do ATLASCAR 2 estão instalados vários sensores;
É preciso fazer a calibração de todos os sensores para que seja possível integrar a informação deles obtida.
Enquadramento
1. Introdução
Filipe Costa
Notes: Um dos grandes problemas da atualidade da cond. Autom. É calibrar todos os sensores
É um processo esporádico
Consiste em obter as transform. Geom. Em relação a um referencial comum

## Slide 6: 1. Introdução
Calibração extrínseca
Aquisição de dados
Sobreposição sem calibração
Sobreposição com calibração
Laser2
Laser2
Laser2
Laser1
Filipe Costa
Notes: - Este exemplo serve para perceber a importância da calibração

## Slide 7: 1. Introdução
Investigar a possibilidade de usar um processo de otimização global para realizar a calibração de todos os sensores a bordo do ATLASCAR 2.
Objetivo
Filipe Costa
Notes: De forma a aprofundar os estudos na área da perceção e assistência à condução, é necess calibrar a bordo do veiculo
O objetivo é …

## Slide 8: 2. Trabalho relacionado
8
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa
Notes: Ao longo dos anos foram apresentados vários métodos de calib
Ainda não existe uma solução ótima que consiga calibrar todos tipo autumaticamente

## Slide 9: 2. Trabalho relacionado
Método de calibração usado atualmente no ATLASCAR 2
Filipe Costa
Notes: Atualmente no Lar existe um método que usa uma bola
Passar a bola na frente dos sensores
Cada sensor deteta o centro da bola em posições
E criada uma nuvem de pontos
Cada nuvem é comparada à nuvem referente ao sensor escolhido para ser o referencial global
Usando o algoritmo …. Que sobrepõe as nuvens de modo a achar a transf geom

## Slide 10: 2. Trabalho relacionado
Método de calibração usado atualmente no ATLASCAR 2
Filipe Costa
Notes: Atualmente é o único método que consegue calib todo tipo de sensores
Apesar dos bons resultados a calib é feita aos pares
Onde cada sensor é calibrado em relação ao referencial global
As outras relações são descartadas
Dai a ideia de implementar um método que calib todos ao mesmo tempo por OG

## Slide 11: 3. Infraestrutura existente de Hardware e Software
11
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa
Notes: Point grey
O método funciona para todos
2 módulos do opencv
Algoritmo de otimização SciPy

## Slide 12: 4. Abordagem de calibração
12
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa
Notes: O objetivo de criar um método que calibre todo tipo de senores ao mesmo tempo é ambicioso, pouco tempo
Foi desenvolvido um método automático de calib que pode calib N camera ao mesmo tempo
A única restrição é ter 1 marcador ligar cada par de cameras
De modo a estabelecer relações entre as cameras

## Slide 13: 4. Abordagem de calibração
Parâmetros obtidos da calibração intrínseca:
Distorção radial da lente (, , , , ,
Distorção tangencial da lente (, ;
Parâmetros intrínsecos:
  Distancia Focal (, ;
  Centros Óticos (,
Calibração intrínseca
Filipe Costa
Notes: - por ser calib de cameras
- Usa o modulo do opencv

## Slide 14
Características encontradas na deteção dos marcadores Aruco:
Número identificador;
Transformação geométrica do sistema de coordenadas do marcador para o sistema de coordenadas da câmara.
Alvo de calibração
4. Abordagem de calibração
Filipe Costa
Notes: O alvo de calib do metod é
E para fazer a calib estes são espalhado em torno das varias camaras
A grande vantagem deve so facto de a deteção deste marcador retorna
Um numero identificador do marcador
E a transformação do referencial do marcador para o referencial da camara

## Slide 15: 4. Abordagem de calibração
Otimização dos parâmetros extrínsecos
Criar grafo
Procedimento de calibração
Filipe Costa

## Slide 16: 4. Abordagem de calibração
Criar grafo
Obter imagens das câmaras
Filipe Costa

## Slide 17: 4. Abordagem de calibração
Criar grafo
Obter imagens das câmaras
Detetar os marcadores Aruco nas imagens obtidas
Filipe Costa

## Slide 18: 4. Abordagem de calibração
Otimização
Obter imagens das câmaras
Detetar os marcadores Aruco nas imagens obtidas
Otimização dos parâmetros extrínsecos
Filipe Costa

## Slide 19: 4. Abordagem de calibração
Requisitos para efetuar a otimização
Criar o vetor com a estimativa inicial dos parâmetros extrínsecos
Criar matriz esparsa
Função de custo
Algoritmo de otimização
Filipe Costa

## Slide 20: 4. Abordagem de calibração
Obter a estimativa inicial
Filipe Costa
Notes: Primeiro um camera é escolhida para ser o ref global
De seguida é determinado o caminho que é necessário percorrer até chegar ao ref glob por parte de cada nó
Tendo o caminho e sabendo que cada ligação representa um transformação torna –se possível estimar os param extrins de todos os elementos
De forma a perceber o método podemos pensar neste exemplo onde …

## Slide 21: 4. Abordagem de calibração
Obter a estimativa inicial
Filipe Costa
Notes: Nem todos são simples
Neste caso existem vários caminho possíveis
São calculados todos os caminho mais curtos
Para cada um desses caminhho á calculada uma transformação
No fim é feita a media

## Slide 22: 4. Abordagem de calibração
Criar o vetor com a estimativa inicial
, , ,
Filipe Costa

## Slide 23: 4. Abordagem de calibração
Criar matriz esparsa
Erro 1 (C0 – A595) →
Erro 2 (C1 – A595) →
Erro 3 (C1 – A444) →
Erro 4 (C2 – A444) →
Erro 5 (C2 – A470) →
C0 C1 C2 A444 A470 A595
Filipe Costa
Notes: Tem no eixo dos x …
Tem no eixo dos y..
Com esta matriz podemos definir quais os parâmetros que tem influencia em cada um dos erros

## Slide 24: 4. Abordagem de calibração
Criar matriz esparsa
Filipe Costa

## Slide 25: 4. Abordagem de calibração
Função de custo
Calibração que usa os cantos dos marcadores:
Calibração que usa os centros dos marcadores:
Ground truth
Ponto reprojetados (cantos)
Ponto reprojetado (centro)
Filipe Costa

## Slide 26: 4. Abordagem de calibração
Algoritmo usado está incluído na libraria do SciPy;
O Algoritmo usado é denominado de “Trust Region Reflective” (trf);
  É o algoritmo mais indicado para problemas de esparsidade elevada com limites estabelecidos para os parâmetros.
Algoritmo de otimização
Filipe Costa
Notes: Foi escolhido porque:
Permite restringir a variação dos parâmetros
  Usando a matrix esparsa e establecento limites para os parâmetros
  Ajuda o otimizador a convergir para uma solução mais precisa

## Slide 27: 5. Ensaios e Resultados
27
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa
Notes: Foram criados dois datasets que ajudaram a verificar que
A calibração funciona melhor utilizando os centros dos marcador
Por isso todos os outro testes forma feitos com os centro

## Slide 28: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 1 - constituído por 5 câmaras e 6 marcadores
Filipe Costa

## Slide 29: Dataset 1
Grafo gerado.
Filipe Costa
Notes: - Onde se obteve o grafo representado

## Slide 30: Dataset 1
Representação dos custos relativos a cada deteção antes e depois da otimização
Custo médio reduziu de 2,1 para 0,35 pixels
Filipe Costa
Notes: Depois da calib foi obtido este gráfico com
Os custos antes da otimização representado a
E depois da otimi representado a

## Slide 31: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 1 – Resultado da otimização
Filipe Costa

## Slide 32: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 1
Filipe Costa

## Slide 33: Dataset 2
Tabuleiro com 54 marcadores Aruco
Filipe Costa
Notes: O dataset anterior permitiu fazer a verificação visual
Contudo é necessário fazer a verifica numerica

## Slide 34: Dataset 2
100 mm
20 mm
120 mm
120 mm
Filipe Costa

## Slide 35: Dataset 2
Foram criados dois datasets com o tabuleiro representado:
104 câmaras e 54 marcadores.
38 câmaras e 54 marcadores.
Filipe Costa
Notes: - De onde resulta um grafo igual a este que já demonstra alguma complexidade

## Slide 36: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 2 – Representação dos custos relativos a cada deteção antes e depois da otimização
Custo médio reduziu de 9,6 para 0,85 pixels
Filipe Costa

## Slide 37: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 2 – Reprojeção dos pontos 3D
Filipe Costa

## Slide 38: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 2 – Erro médio da projeção 3D (milímetros)
 | 104 câmaras |  | 38 câmaras | 
Ruído | Estimativa Inicial (mm) | Otimização (mm) | Estimativa Inicial (mm) | Otimização (mm)
- | 24 | 28 | 12 | 12
1 % | 25 | 25 | 12 | 10
5 % | 32 | 31 | 20 | 12
10 % | 46 | 31 | 39 | 16
15 % | 56 | 42 | 52 | 30
Filipe Costa
Notes: Com referido o objetivo deste dataset era fazer um verif numer
Calculou-se o erro medio da projeção 3D
Foram feitos vários testes onde se variou o ruido da estimativa inical

## Slide 39: 5. Ensaios e Resultados
Dataset 2 – Projeção 3D
Filipe Costa

## Slide 40: 6. Conclusões e Trabalhos futuros
40
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Filipe Costa

## Slide 41: 6. Conclusões e Trabalhos futuros
Método pode calibrar um grande número de câmaras ao mesmo tempo;
A única restrição é ter um marcador de ligação entre cada par de câmaras;
A precisão da deteção dos marcadores permite obter uma excelente estimativa inicial;
O processo de otimização apresenta quase sempre melhorias em relação à estimativa inicial.
Conclusões
Filipe Costa

## Slide 42: 6. Conclusões e Trabalhos futuros
Explorar os limites que podem ser aplicados ao vetor a otimizar;
Testar o método num dataset retirado do ATLASCAR 2 e comparar os resultados com o método existente;
Expandir o método de modo a ser possível calibrar outro tipo de sensores como lasers 2D e 3D.
Trabalhos Futuros
Filipe Costa

## Slide 43: Filipe Oliveira Costa
Calibração de Sensores do ATLASCAR2 por Otimização Global
Aveiro, 25 de Julho de 2018
Obrigado
Notes: Queria agradecer ao professor Miguel e ao professor Vítor pela orientação que me deram ao longo deste trabalho.
Queria ainda agradecer aos meus colegas pelas ajudas que me foram prestadas ao longo destes anos.
E quero fazer um agradecimento especial à minha família pelo apoio incondicional que me deram sempre e certamente irão continuar a dar, pois sem esse apoio nada disto seria possível.