Utilizador
PC
Emissor/Receptor
Controlo
Emissor/Receptor
Som
Receptor
Camera
Módulo Comunicações
Emissor/Receptor
Controlo
Emissor
Camera
Emissor/Receptor
Som
Grupo
Coluna/Micro
Microcontrolador
Gestor
de Comunicações
Sensores de
Navegação
IR (distancia)
+ contacto
Camera Video
Conector
Módulo de Locomoção
Motor Locomoção
Esquedo
Motor Locomoção
Direito
Microcontrolador
Gestor
de Módulo
Motor de Controlo
de Altura
Determinação de
Comportamento do
Módulo em frente
Conector
Módulo de Locomoção
Motor Locomoção
Esquedo
Motor Locomoção
Direito
Microcontrolador
Gestor
de Módulo
Motor de Controlo
de Altura
Determinação de
Comportamento do
Módulo em frente
Bateria
Bateria
Luz
Bateria
Acopolamento
Mecânico
Acopolamento
Mecânico

---
Módulo de Lastro
Determinação de
Comportamento do
Módulo em frente
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Legenda
Opções
1-	Eliminar os sensores de navegação do módulo de comunicações e equipar todos os
      módulos de locomoção com esse sistema:
Vantagens: 1 módulo de locomoção pode operar autonomamente, desligado da
cadeia e sem módulo de comunicações.
        simplificação do projecto do módulo de comunicações
Desvantagens:
        aumento do custo
        aumento na necessidade de gestão de sensores (maior protocolo).
2- Eliminar bateria e/ou luz do módulo de comunicações e equipar todos os módulos
     com luz e baterias de maior carga:
Vantagens: 1 módulo de locomoção torna-se mais autónomo
        diminuição da massa do módulo de comunicações – menos binário para
levantar a frente da cadeia
        simplificação do projecto do módulo de comunicações
Desvantagens:
        possivél aumento do custo
        aumento do consumo de energia – diminuição da autonomia
3-	Eliminar módulo de lastro
Vantagens: diminuição da massa total do robô
        diminuição do custo
Desvantagens:
        perda do efeito de contra-peso para levantar um maior número de
módulos da frente.
        diminuição do número de baterias total – diminuição da autonomia
        Ligação não definida: intereção humana, protocolo comercial, saidas/entradas
        digitais ou analogicas do microcontrolador, pwm, outras
        Ligação sem fios
        Linha de tensão (+5V)
        Linha de tensão (comum)
        Ligação I2C ou CAN
        Ligação RS232
Acopolamento
Mecânico