# Determinação  da relação entre o número de voltas que a peça dá sobre si mesma e as velocidades dos tapetes inferior e superior .

Os sentidos convencionados para as velocidades lineares e ângulares encontram-se explicados na seguinte figura.

vs - velocidade do tapete superior

vi - velocidade do tapete inferior

vp - velocidade linear da peça

w - velocidade ângular da peça

Para simplificar os cálculos foi efectuada a seguinte aproximação que consiste em considerar rectilíneo o movimento da peça em torno do disco de corte:

dd - diâmetro interior do disco

dp - diâmetro da peça

( - ângulo de contacto

Podemos considerar as situações equivalentes onde P é o CIR. Centro instantâneo de rotação.

vpA- velocidade da peça devido ao tapete inferior

vpB- velocidade da peça devido ao tapete inferior

- rotação da peça sobre si mesma em radianos