Carta analógica FX2n-4DA

Descrição das memórias:

#0 – Selecção do tipo de saída entre voltagem/corrente. Toma a forma de um numero hexadecimal de 4 dígitos. Onde cada um corresponde a um dos canais analógicos. H(ch4)(ch3)(ch2)(ch1). Os valores podem ser:

0 – Saída a -10V/+10V

1 – Saída a +4 mA/20mA

2 – Saída a 0mA/20mA

Exemplo 16#2110

Canal 1 :Saida em voltagem (-10V/10V)

Canal 2 e Canal 3 : Saída em corrente (+4mA/20mA)

Canal 4 : Saída em corrente (0mA/20mA)

#1 –

#2 –

#3 –

#4.- Valores de saída (-2000 “-10V”a 2000 “+10V”) dos 4 canais analógicos do 1 ao 4 respectivamente.

#5 – Permite guardar os valores de saidas dos canais analogicos quando o PlC é desligado. H(ch4)(ch3)(ch2)(ch1). Pode tomar os valores:

0 - guardar o valor actual.

1 - Fazer reset dos valores.

#20 – Inicializar com os valores de fabrica.

#21 – Proibe o ajuste dos parametros. Valores:1-Permite 0-Proibe

#29 – Erros na carta. Cada bit tem um significado.

- b0-erro em qualquer um dos bits 1 a 4

- b1-erro no valor de ganho ou offset

- b2-falha de energia 24V DC

- b3-erro de hardware

- b10-valor de saida fora dos limites suportados

- b12-configuração proibe ajustes

Os valores de #0,#5 e #21 são guardados na eeprom e ficam definidos mesmo que o PLC seja desligado.