# Dimensionamento de Correias

Dimensionamento de Correias	1

Introdução	2

Correias planas e redondas	3

Correias em V	7

Bibliografia	10

Tabela de converções	10

## Introdução

As correias são muitas vezes utilizadas como órgãos transmissores de potência o que frequentemente simplifica a concepção de maquinas e reduz o custo das soluções. Outra vantagem adicional é o facto de serem elementos elásticos que como tal absorvem bastante os choques e as vibrações resultando numa melhor vida para as maquinas. No entanto não tem uma vida infinita e como tal necessitam de inspecções regulares e substituições periódicas.

Os principais tipos de correias são as planas, as redondas , as dentadas e as em V. Incidindo este estudo essencialmente sobre as do tipo plano e em V.

As correias planas não tem um limite definido para a distancia entre eixos das polias. Já as correias em V apresentam problemas de vibração excessiva para distancias muito elevadas. Normalmente para estas correias a distancia entre eixos deve situar-se entre o diâmetro da polia maior e três vezes a soma dos diâmetros das duas polias.

## Correias planas e redondas

Este tipo de correias produz muito pouco barulho e absorve mais vibração do que as do tipo V, tendo uma eficiência muitas vezes próxima dos 98% o que se aproxima bastante das rodas dentadas.

Nos sistemas mais simples os ângulos de contacto entre a correias e as polias são:

Onde :

D = diâmetro da polia maior

d = diâmetro da polia mais pequena

C = distancia entre eixos

( = angulo de contacto

O comprimento da correia e dado por:

Segundo a analise de Firbank e assumindo que as forças de fricção são uniformes ao longo de todo o arco de contacto e que as forças centrifugas são desprezáveis temos que:

A relação entre a tensão F1 do lado em carga da correia e a tensão F2 no lado em “vazio” é dada por:

Sendo f o coeficiente de fricção.

A potência transmitida e dada pela equação seguinte onde a potência P vem em watts, a tensão F vem em newtons e a velocidade da correia V vem em metros por segundo.

Aplicando as tensões em libras e a velocidade em pés por minuto obtém-se a potência em cavalos vapor dividindo a equação anterior por 33000.

Se considerarmos a força centrifuga esta e dada por:

Onde m e a massa da correia por unidade de comprimento e v é a velocidade em unidades de comprimento por segundo.

A relação entre as tensões é agora dada por:

Não devendo a relação exceder ef( uma vez que é o ponto de potencial escorregamento entre a polia e a correia.

Agora, considerando que quando é instalada a correia fica com uma tensão inicial Fi temos que:

Resolvendo para as condições iniciais obtemos a tensão máxima admissível na correia.

Quando F1 aumenta por (F F2 diminui a mesma quantidade ate se tornar 0 neste ponto F1=2Fi , tensão máxima na correia. Logo para transmitir mais potência temos que aumentar Fi estando este valor limitado pelas características do material da correia.

Do atras exposto obtemos a seguinte equação para a potência máxima a transmitir:

O dimensionamento destas correias pode ser feito segundo a seguinte equação:

Onde:

H = Potência transmitida em cavalos vapor

Cp = Factor de correcção das polias

Cv = Factor de correcção da velocidade

Fa = Tensão admissível na correia em libras

V = Velocidade da correia em pés por minuto

Ks = Factor de serviço

As dimensões mínimas das polias são dadas pelas tabelas 17-2 e 17-3. Os valores dados na tabela 17-2 para a tensão permissível na correia são baseados numa velocidade da correia de 600 ft/min. Para valores superiores de velocidade deve usar-se a figura 17-6 para obter os valores de Cv  em correias de couro. Para correias de poliamida e de uretano Cv=1.0.

O factor de correcção das polias leva em conta a influencia da flexão na vida das correias. Pode utilizar-se a tabela seguinte para obter este factor.

Para evitar que a correia saia das polias estas devem ter coroa. Se só uma polia utilizar coroa, deve ser a polia maior, em caso de os eixos das polias não estarem horizontais ambas as polias devem ter coroa. O tamanho das coroas pode ser obtido na seguinte tabela:

## Correias em V

As dimensões da secção das correias em V estão normalizadas pelos fabricantes e referenciam-se por uma letra do alfabeto, sendo esta seguida de um numero que se refere ao diâmetro interior da correia. Os valores das opções possíveis bem como do tamanho das polias estão tabeladas seguidamente.

O dimensionamento deste tipo de correias baseia-se normalmente no tamanho do passo. Este valor obtém-se adicionando uma quantidade tabelada ao valor do diâmetro interior da correia.

As correias em V tem um funcionamento óptimo a uma velocidade de cerca de 20.4m/s, sendo um o intervalo entre 5.1 m/s e 25.5 m/s aceitável.

O passo ou comprimento efectivo das correias e dado por:

Onde:

C = Distancia entre eixos

D = Diâmetro do passo da polia maior

d = Diâmetro do passo da polia menor

Lp = comprimento efectivo da correia

Baseado num angulo de contacto de 180º , na velocidade da correia e no diâmetro das polias encontra-se tabelado seguidamente a potência admissível para as correias.

Para ângulos de contacto inferiores a 180º deve utilizar-se um factor de correcção K1 que se retira da figura seguinte:

Um segundo factor de correcção K2 deve ser levado em conta devido ao comprimento das correias pois para o mesmo numero de horas de trabalho uma correia mais curta é mais solicitada do que uma maior. Este factor obtém-se da tabela 17-10.

Por ultimo, também os órgãos de maquinas a interagir com as correias devem ser levados em conta através do factor de serviço Ks. tabelado em 17-11.

## Bibliografia

MECHANICAL ENGINEERING DESIGN-Joseph Edward Shigley; Charles R. Mischke. McGRAW-HILL, Singapore 1989.

## Tabela de conversões

| Y= | A* | X |
| --- | --- | --- |
| Metros/segundo(m/s) | 0.305 | Pés/segundo(ft/s) |
| Kilowatt(kw) | 0.746 | Cavalovapor(hp) |
| Metro | 0.0254 | Polegada(inch,in) |
| Metro | 0.305 | Pé(foot,ft) |
| Metro/segundo | 0.0051 | Pé/minuto(ft/min) |
| Newton/metro(N/m) | 175 | Libra/polegada(lb/in) |
| Kilopascal(kpa) | 6.89 | Libra/polegada2 (lb/in2) |
| Newton.metro(N.m) | 0.113 | Libra.polegada(lb.in) |