# DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO.

# Projecto de Automação 2001/2002

# Máquina de Corte e Chanfro de Componentes Cerâmicos

# Relatório síntese do primeiro semestre.

# Autores:

# Germano Veiga    nº17228

# Rui Homem          nº18193

# Orientadores:

# Prof. José Santos

# Eng. Abílio Borges

Prof. Vítor Santos

# Contexto Problemática

Na sequência da encomenda ao Departamento de Engenharia Mecânica, de uma maquina de corte e chanfro de componentes cerâmicos, pela empresa Rauschert Portuguesa Lda, foi proposto, no âmbito do Projecto de Automação, o projecto de automação da maquina a desenvolver.

Actualmente a referida empresa efectua o corte e o chanfro, dos componentes fabricados, em maquinas independentes. Isto levanta alguns problemas, pois a maquina de corte apresenta uma cadência de produção superior a da maquina de chanfro, originando um estrangulamento da produção na maquina de chanfro. Levantam-se ainda alguns problemas relativamente à alimentação das duas maquinas e a necessidade de armazenamento e transferência de produtos entre os dois equipamentos.

Posto isto, a maquina a desenvolver pelo Departamento de Engenharia Mecânica deverá então optimizar a maquina de corte e desenvolver uma solução alternativa para o chanfro dos componentes. Pretende-se essencialmente efectuar as duas fases do processo (corte e chanfro), de forma sequencial, optimizando assim a cadência de produção e eliminando os problemas relativos a transferência de produtos entre equipamentos independentes. Pretende-se ainda uma boa capacidade de regulação e de monitorização do processo.

Figura 1 – Maquina actualmente utilizada no corte dos componentes cerâmicos.

Objectivos:

O objectivo principal deste projecto é a automação da maquina desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Mecânica. Ou seja, partindo da solução tecnológica final encontrada para a maquina, pretende-se dotar esta das seguintes capacidades:

- Integração das duas fases do processo (corte e chanfro) numa maquina única.

- Laboração em ciclo continuo com o mínimo de intervenção humana.

- Garantia de sincronismo entre as duas fases do processo.

- Monitorização do processo.

- Capacidade de ajuste e controlo dos parâmetros de funcionamento (cadência de produção, velocidades de corte e chanfro, etc.) de acordo com as necessidades.

- Interface com o operador intuitivo e de fácil utilização.

- Possibilidade de operação e monitorização remota por PC.

Figura 2 – Previsão da solução mecânica em estudo.

Soluções

Após a abordagem das necessidades do projecto proposto delineou-se, para a obtenção de uma solução a seguinte linha de actuação:

- Estudo da solução actualmente utilizada pela empresa para o corte dos componentes.[Anexo 1]

- Estudo da metodologia utilizada para o controlo de motores AC.

- Acompanhamento do desenvolvimento da componente mecânica da maquina e avaliação das necessidades de automação desta.

Do seguimento desta linha de actuação e tendo em conta que a solução para a parte mecânica da maquina ainda não se encontra totalmente definida. Chegamos á seguinte solução de automação tendo por base solução tecnológica actualmente em estudo.

Figura 3 – Esquema geral da solução proposta.

Pormenorizando temos:

- Utilização de quatro motores AC, controlados por variadores Mitsubishi da serie FR-S 520 EC/ECR, para a actuação da generalidade das partes moveis da maquina.

- Utilização de sensores para controlo de estados e monitorização.

- Utilização de um cilindro pneumático para a alimentação da maquina.

- Utilização de um PLC Mitsubushi serie FX2n, para o controlo e gestão da maquina. Equipado com dois módulos de saídas analógicas um FX2n-4DA e um FX2n-2DA, para controlo dos variadores, e um modulo de entradas digitais FX0n-8EX-ES.

- Utilização de uma consola Beijer Mac E200 como interface com o operador.

- Utilização da porta de comunicação serie do PLC para comunicação com um PC permitindo a monitorização e operação remota da maquina.

Conclusão

Após esta primeira etapa do projecto de automação de uma maquina de corte e chanfro de componentes cerâmicos, podemos fazer o seguinte ponto de situação. Foram identificadas as principais necessidades do projecto e especificados os objectivos a atingir. Estes prendem-se com o controlo em velocidade e posição de motores AC, com o controlo e monitorização do estado de funcionamento da maquina e com a facilidade de operação local e remota através de PC.

Neste momento efectuou-se :

- Um estudo do processo de controlo em velocidade de motores AC, tendo-se desenvolvido algum software para o PLC.

- Definição de uma solução (apresentada no ponto anterior). Tendo sido efectuado o levantamento do material necessário para esta e a respectiva orçamentação [Anexo 4]. Efectuou-se ainda a definição do esquema eléctrico de montagem [Anexo 3].

- Desenvolvimento de software de monitorização e controlo remoto através de PC [Anexo 2].

- Desenvolvimento de algum software para a consola de dialogo a estar presente na maquina .

E de referir o facto de ainda não existir uma solução definitiva para a componente mecânica da maquina. Como tal o projecto tem sido desenvolvido de forma a que seja adaptável as diferentes soluções que se têm apontado, não tendo sido possível ate agora a definição exacta da configuração final do sistema de automação. Assim sendo, a continuação deste projecto devera ser feita respeitando a solução base adoptada acompanhando no entanto o desenvolvimento da solução para a parte mecânica por forma a efectuar as devidas adaptações a esta. O trabalho deve prosseguir com o desenvolvimento do software de controlo, a requisição do material necessário e o início da montagem do quadro eléctrico para acoplamento a máquina logo que esta esteja pronta.

Anexo 1

Solução actualmente utilizada pela empresa no corte de componentes cerâmicos

A empresa utiliza actualmente no corte dos componentes cerâmicos a maquina representada na figura 1. Em termos de automação é constituída por:

- Dois motores trifásicos.

- Dois cilindros pneumáticos.

- Três válvulas pneumáticas

- Três sensores

- Um PLC Siemens LOGO

- Um variador Siemens

Na figura seguinte podemos ver uma vista do quadro eléctrica presente na maquina.

Figura  4 – Vista do quadro eléctrico da maquina actualmente utilizada pela empresa.

Anexo 2

Software de monitorização e controlo remoto por PC.

Para efectuar a monitorização e o comando remoto da maquina por PC desenvolveu-se duas aplicações em LabView. Uma delas funciona localmente (Cliente) e comunica por ligação série RS232 com a porta do CPU do PLC. Recebe desta informação sobre o estado de funcionamento da maquina e pode enviar-lhe novos parâmetros de funcionamento. A outra aplicação (servidor) serve para integração em célula de trabalho da maquina. Permite a comunicação com vários programas cliente, requisitando lhes informação sobre o estado de funcionamento das maquinas e enviando-lhes novos parâmetros de funcionamento. A comunicação entre a aplicação cliente e a servidora via DDE.

Seguidamente apresentamos as interfaces desenhadas para cada uma das aplicações.

Figura – Painel da aplicação servidora

Figura – Painel da aplicação cliente

Anexo 3

Esquema eléctrico para a montagem da actual solução.

Seguidamente apresentamos o esquema eléctrico a utilizar para a montagem da solução de automação final. Gostaríamos de referir que o esquema apresentado não se refere à situação actualmente em estudo por esta ter sido alterada muito recentemente. No entanto no geral e a excepção de algumas alterações permanece valido.

### Anexo 4

Requisição de orçamento do material necessário.